## Slide 1: 80x86指令系统
80x86的指令结构
指令：微处理器完成各种动作的命令。
指令系统：一个微处理器的全部指令的集合。
一条指令包含两种信息：操作码和操作数
操作码：指明完成何种操作和操作数描述方法。一般是指令的前一到两个字节。微处理器设计完毕，操作的编码也就确定了。
操作数：提供指令中要处理的操作数据或其所在位置的信息。
指令可以是无操作数、单操作数、双操作数指令。

## Slide 2
计算机中指令的格式
8086~80286的指令为16位模式，80386以上的有16位和32位两种模式。
80x86微处理器16位模式指令是兼容的，而32位指令模式允许带前缀。
16位模式指令的格式
32位模式指令的格式
前缀 0－1字节 | 操作码 1－2字节 | MOD-REG-R/M 0－1字节 | 位移量 0－2字节 | 立即数 0－2字节
前缀 0－1字节 | 地址尺寸 0－1字节 | 操作数尺寸 0－1字节 | 操作码 1－2字节 | MOD-REG-R/M 0－1字节 | 比例变址 0－1字节 | 位移量 0－4字节 | 立即数 0－4字节

## Slide 3
计算机中指令的格式
8086~80286的指令为16位模式，80386以上的有16位和32位两种模式。
80x86微处理器16位模式指令是兼容的，而32位指令模式允许带前缀。
16位模式指令的格式
OP | D | W | MOD | REG | R/M
xxxxxx | x | x | xx | xxx | xxx

## Slide 4
汇编中指令的格式
一般形式：
操作码 目的操作数dest，源操作数src ；注释
源操作数src：参与指令操作的一个对象
目的操作数dest：指令操作的一个对象，可以存放指令操作的结果
注释：分号后为指令的解释
例： MOV AL,62H ；10110000 01100010
MOV Al,BL ；10001010 11000011
MOV Al,AH ；10001010 11000100

## Slide 5
80x86的寻址方式
80x86的指令中包含操作码和操作数两部分。操作码由硬件决定，操作数由寻址方式描述。
寻址：是指在指令中给出操作数的值或给出操作数所在位置的信息。
寻址方式：寻找操作数地址的方式。
寻址方式通俗的讲就是解决操作数的值为多少或者存放在什么地方，以及操作结果送到哪里去的问题。

## Slide 6
80x86各指令中的操作数在计算机中的位置：
1、在处理器内的寄存器中(寄存器操作数)
2、在指令代码中(立即数) 如：MOV AX，325DH
3、在存储单元中(存储器操作数)
如：JMP WORD PTR[BX]
4、在输入/输出端口中 如：IN AL，44H
操作数所在位置不同，描述方法就不同，寻址方式也就不同。
操作数一般可分两类：
数据型操作数：运算类指令中的操作数。
地址型操作数：转移指令和调用指令；指令中的操作数为目标地址信息。

## Slide 7
寻址方式分类
数据型操作数寻址方式
操作数在指令中——立即数寻址
操作数在寄存器中——寄存器寻址
操作数在内存中——直接寻址、寄存器间接寻址、
基址寻址和变址寻址、
基址变址寻址、串操作寻址
操作数在IO口中——IO端口寻址
地址型操作数寻址方式
直接程序寻址、相对程序寻址、间接程序寻址
隐含寻址：指令中隐含规定了操作数所在位置。
80386以上微处理器还包含比例变址寻址方式

## Slide 8
例：
MOV BL，47 ；十进制数47(2FH)传送到BL中
MOV AX，47H ；十六进制数0047H传送到AX中
MOV SI，0 ；SI←OOOOH
MOV AL，‘A’ ；AL←41H
MOV AX，‘AB’；AX←4142H
MOV CL，1100 1110B ；CL←1100 1110B=CEH
MOV EBX，12340000H ；传送12340000H到EBX中
数据型操作数寻址方式
−立即数寻址
操作数直接放在指令中，紧跟操作码，是指令的一部分，放在代码段中。称为立即数。
立即数可以多字节，2字节以上则低字节在前，高字节在后。
立即数寻址只能作为源操作数，用于给寄存器或内存赋值等。

## Slide 9
例：
MOV AL，BL ；将BL内容→ AL
MOV AX，CX ；将CX内容→ AX
MOV DS，AX ；将AX内容→ DS
MOV ESP，EDX ；将EDX内容→ ESP
数据型操作数寻址方式
一些禁止的操作：
MOV ES，DS ；不允许 段到段
MOV AL，BX ；不允许 混合尺寸
MOV CS，AX ；不允许 代码段寄存器不能做目标寄存器
—寄存器寻址
操作数在寄存器中，称为寄存器寻址。源和目的操作数都可以用寄存器寻址。
16位操作数，寄存器可以是AX、BX、CX、DX等。8位操作数，寄存器可以是AL、AH、BL、BH等。80386以上可以用扩展32位寄存器：EAX、EBX、ECX、EDX等。

## Slide 10
例：
MOV AX,DS:[100H] ；当前数据段DS中偏移量1OOH的连续两个单元内容→AX
MOV BX,ES:VAR ；当前数据段ES中VAR指向的字单元内容→BX
MOV DA+3,CL ；将CL中的内容→DS段中DA地址再偏移3个字节的存储单元
MOV [21OOH],SP ；将SP的内容复制到数据段DS:[2100H]的存储单元
MOV EDI,SUM ；将DS:SUM开始的4个字节内容装入EDI寄存器中
MOV DATA,EAX ；把EAX内容送到DS段中DATA指向的双字单元中
数据型操作数寻址方式
—直接寻址
指令直接给出操作数有效地址EA(Effective Address)。
→直接给出的数据EA，需用[]括号起。
→当EA用赋过值的地址变量表示时，不加[]。
如：MOV AX，DS:ADDR
注意：使用DS段数据时，DS可缺省，选用其它段时，必须明确指出，如：MOV AX，ES:[200H]

## Slide 11
例：
MOV AX,[SI] ；DS指明的段中用SI的内容为偏移量的字单元内容送入AX中
MOV [BP],DL ；DL寄存器内容送SS段中BP内容为偏移量的字节存储单元
MOV CX,ES:[BX] ；将ES指明的段中BX内容为偏移量的字单元内容装入CX
数据型操作数寻址方式
一些错误的操作：
MOV AX,[DX] ；不合法，只有BX、BP、SI、DI可以存放偏移地址信息
MOV [DI],[BX] ；除串操作外，不允许存储器到存储器操作
—寄存器间接寻址
操作数的EA直接存入寄存器BX、BP、DI、SI之一，即事先把有效地址偏移量存入寄存器，寄存器如同地址指针。
注意：存放操作数EA的寄存器必须用[]括起，表示寄存器内容为地址分量。使用BP时，默认段寄存器为SS，其它寄存器默认段寄存器为DS。

## Slide 12
例：
MOV AX,[DI+1OOH] ；DS段由DI+1OOH所指的存储单元的字→AX
MOV SS:5[SI],CL ；CL中字节→SS段中SI+5所指的存储单元
MOV BL,SETS[BP] ；SS段中SETS+BP所指的存储单元内容→BL
MOV DI,[EAX+8H] ；DS段中EAX+8H所指的存储单元内容→DI
MOV ARAY[EBX],AL ；AL内容→DS段中ARAY+EBX所指的存储单元
该寻址方式适合以一维表格存储在内存中的操作数。用基址或变址寄存器存放表格的首地址，用位移量表示数据元素的位置。
数据型操作数寻址方式
—基址寻址和变址寻址
带位移量的寄存器寻址，也称寄存器相对寻址。
操作数的EA是基址(BX或BP)或变址(SI或DI)寄存器与指令中给出的位移量(0、8或16位数据)之和。
使用BX或BP叫基址寻址，使用SI或DI叫变址寻址。
注意：在80386以上微处理器中，位移量可是32位数据，寄存器可以是除了ESP以外的任何32位通用寄存器。

## Slide 13
例：
MOV DH,[BX+DI+20H] ；DS段由BX+DI+20H所指的存储单元内容→DH
MOV AX,FILE[BX+SI] ；DS段由BX+SI+FILE所指的存储单元内容→ AX
MOV 8[BP][DI],CL ；CL→SS段中由BP+DI+8H所指的存储单元
MOV List[BP][SI],DH ；DH→SS段中由BP+SI+List所指的存储单元
MOV AL,FI[EBX+ECX+2]；DS段由EBX+ECX+2H+FI所指的存储单元→AL
数据型操作数寻址方式
—基址变址寻址
基址变址寻址中操作数的EA是基址寄存器(BX或BP)，变址寄存器(SI或DI)与指令中的位移量之和。基址寄存器BP、BX只能选其中一个，变址寄存器SI、DI也只能选一个。
注意：选用BP时，隐含段寄存器为SS，否则默认段寄存器为DS。在80386以上微处理器中，EA可以使用32位寄存器和32位的位移量。

## Slide 14
例：
MOVSB ；ES:[DI]←DS:[SI]，若DF=O，SI=SI+1，DI=DI+1
MOVSW ；ES:[DI]←DS:[SI]，若DF=1，SI=SI-2，DI=DI-2
串操作指令完成如下工作：
由SI、DI做src地址指针和dest地址指针。
自动对SI、DI两个地址指针进行修改，使之指向下一单元。地址的增减由标志寄存器FR中的方向标志DF决定：DF=1，SI、DI内容减小；DF=O，SI、DI内容增大。
字节操作时指针增减量是1，字操作时指针增减量为2。
数据型操作数寻址方式
—串操作寻址
8086/8088有一些专用于串操作的指令，其操作数在存储器中，采用隐含规定的变址寄存器寻址：SI为源操作数的地址指针，DI为目标操作数的地址指针。

## Slide 15
例：
MOV EAX,[EBX+4*ECX] ；由EBX+4*ECX寻址的DS段存储单元内容→ EAX
MOV [EAX+2*EBX],CX ；CX内容→ 由EAX+2*EBX寻址的DS段存储单元
MOV AX,[EBP+2*EDI+6H]；由EBP+2*EDI+6H寻址的SS段存储单元的内容→ AX
MOV EAX,ARRAY[4*ECX] ；由ARRAY+4*ECX寻址的DS段双字内容→EAX
数据型操作数寻址方式
—比例变址寻址
这种寻址方式是80386以上CPU特有的。它可以使用32位通用寄存器作为基址或变址寄存器，间接访问内存。此时EA由4部分组成。即：
EA＝基址寄存器+变址寄存器*比例因子+位移量
比例因子可以是1、2、4或8。缺省是1，寻址字节数组；为2，寻址字数组；为4，寻址双字；为8，寻址4字。

## Slide 16
例：
IN AL,n8 ；地址为n8的端口中的8位数据→AL
IN AX,n8 ；地址为n8的端口中的16位数据→AX
OUT n8,AL ；AL中8位数据→地址为n8的端口中
OUT n8,AX ；AX中16位数据→地址为n8的端口中
IN AL,DX ；DX中16位端口地址中的字节→AL
IN AX,DX ；DX中16位端口地址中的字→AX
OUT DX,AL ；AL中数据→DX数值为地址的端口中
OUT DX,AX ；AX中数据→DX数值为地址的端口中
数据型操作数寻址方式
—I/O接口寻址
80x86采用I/O接口与存储器独立编址。端口不分段，直接把指令中给出的端口地址传送上地址总线，数据只能通过累加器AX(传送16位数据)或AL(传送8位数据)送数据总线。
接口指令只有IN/OUT指令。
寻址方式：8位端口地址:直接寻址；16位端口地址:必须采用DX间接寻址。

## Slide 17
寻址方式分类
数据型操作数寻址方式
操作数在指令中——立即数寻址
操作数在寄存器中——寄存器寻址
操作数在内存中——直接寻址、寄存器间接寻址、
基址寻址和变址寻址、
基址变址寻址、串操作寻址
操作数在IO口中——IO端口寻址
地址型操作数寻址方式
直接程序寻址、相对程序寻址、间接程序寻址
隐含寻址：指令中隐含规定了操作数所在位置。
80386以上微处理器还包含比例变址寻址方式

## Slide 18
地址型操作数寻址方式
直接程序寻址
指令中直接给出操作码或指令所需的目标地址信息。
例：JMP 1000H:A000H
操作码 | 偏移量L | 偏移量H | 段基址L | 段基址H
EA | 00H | A0H | 00H | 10H
操作数为目标地址的寻址方式，如：转移指令的目的地址、调用指令中子程序入口地址等。寻址方式有三种：直接程序寻址、相对寻址和间接寻址
执行指令时：1000H→CS；A000H→IP

## Slide 19
直接程序转移通常叫远转移(FAR JUMP)。
实模式中可转移到第一个1MB中的任何单元，在80386及以上微处理器的保护模式中可转移到整个4GB空间内的任何单元。
通常在汇编语言程序中，程序转移的目标地址常用标号表示，当CALL和JMP指令使用标号时，汇编程序自动选择一种最好的程序寻址方式。
例：JMP LP ；跳转到标号为LP处
CALL SUB1 ；调用标号为SUB1的子程序

## Slide 20
相对程序寻址
目标地址相对于当前指令指针(取出该转移指令后的IP值)的位置。如，希望JMP指令跳过其后的两个存储单元，则取出JMP指令后，以IP值为当前指令指针，将位移量加到当前指令指针上，就找到下一条程序指令的地址。1字节位移量用于短转移；2字节位移量用于近转移或近调用，都是段内转移。80386以上处理器能够用32位位移量，允许相对寻址4GB范网内的任何单元。
指令格式： 例： JMP 001CH
参见光盘动画
操作码 | 位移量

## Slide 21
间接程序寻址
指令中目标地址在寄存器R或在存储单元中。
寄存器R可以使用任何16位通用寄存器(AX、BX、CX、DX、SP、BP、DI、SI)；存储器寻址的描述与操作数在存储器中的描述相同。
段基值存入段寄存器，偏移量的有效地址由三个分量合成：
使用16位寄存器或存储器存放JMP或CALL指令中的目标地址，为近转移(又称段内转移)；使用32位存储器(即连续4个存储单元)存放JMP或CALL指令中的目标地址，为远转移(又称段间转移)。

## Slide 22
例：
JMP AX ；转移到当前代码段内用AX寻址的位置
JMP WORD PTR TABLE[BX] ；转移到数据段中TABLE+[BX] 指向的字单元内容为偏移量的CS段中的相应位置
JMP WORD PTR[BX] ；转移到数据段中BX指向的字单元内容为偏移量的CS段中的相应位置
JMP DWORD PTR[DI+2] ；转移到数据段中[DI+2]指向的4个单元中所存放的目标地址处

## Slide 24
隐含寻址
指令中隐含规定了操作数所在位置。
例：
PUSH R/M ；SS:[SP-1]或SS:[SP-2]←R/M的内容
LOOP Addr ；隐含规定循环计数器为CX，CX－1≠0则循环
MUL R/M ；另一乘数在AL或AX中；乘积在AX或DX、AX中
DIV R/M ；被除数在DX、AX或AX中；商和余数在AX和DX中或AL和AH中
需要注意的是：
不同寻址方式，会影响程序的运算速度和效率。
如何寻址一个操作数对程序设计是非常重要的！

## Slide 25
8086/8088的指令系统
所谓指令系统就是微处理器所定义的全部指令代码的集合。
用户通过选用指令代码构成程序段，完成某种功能。
程序存放在微处理器外部的存储器中，微处理器在执行这些指令(即程序)时，会自动将程序中的指令一条条地调入微处理器内部，经过分析判断逐条执行，从而实现设计者要完成的功能。
不同的微处理器具有不同的指令系统，一般互相不兼容。

## Slide 26
8086/8088指令系统包括133条基本指令，分成：
数据传送类指令
算术运算类指令
逻辑运算类指令
位移类指令
串操作类指令
控制转移类指令
处理器控制类指令

## Slide 27
数据传送类指令
数据传送指令负责把数据从一个位置传送到另一个位置，是最常使用的一类指令。可分成7种：
传送指令 MOV dest,src
交换指令 XCHG dest,src
换码指令 XLAT
栈操作指令 PUSH src / POP dest
标志传送指令 LAHF / SAHF / PUSHF / POPF
地址传送指令 LEA dest,src / LDS dest,src
LES dest,src
输入/输出指令 IN dest,src / OUT dest,src
上述指令中除标志传送指令外，指令的操作结果不影响标志寄存器FR中的标志。

## Slide 28
传送指令 (MOV)
格式： MOV dest ，src ；dest←src
把源操作数内容传送给目的操作数。
说明：
1、MOV指令可完成字节传送或字传送，可隐含说明或用伪指令说明。
2、操作数存放地点可以是通用寄存器、段寄存器、或内存。
3、数据传输方向：通用寄存器←立即数；内存←立即数；通用寄存器之间；通用寄存器与段寄存器之间；寄存器与内存之间。
4、不允许使用MOV的情况：内存之间；段寄存器之间；立即数直接给段寄存器；CS做目标操作数；MOV操作带有IP、FR。
5、MOV指令执行过程不影响标志位(FR)。

## Slide 29
例：
MOV AL，04H ；AL←04H，隐含字节传送
MOV CX，0FFH ；CX←00FFH，隐含字传送
MOV BYTE PTR[SI]，0AH ；伪指令说明字节传送
MOV WORD PTR[SI+2]，0BH ；伪指令说明字传送
MOV AX，BX ；AX←BX，隐含字传送
MOV AH，AL ；AH←AL，隐含字节传送
MOV [SI]，AL；[SI]←AL，字节传送
MOV AL，[BX]；AL←DS:[BX]，字节传送
MOV DX，[BP]；DX←SS:[BP]，字传送
注意：
8086指令系统不允许两个操作数都是存储单元（除串操作指令），要实现这种传送，可通过寄存器间接实现。
立即数
寄存器
存储器

## Slide 30
需要注意的地方：
1、目的操作数与源操作数的类型必须一致，如：
MOV AL，050AH；非法指令：050AH为字，而AL为字节。
2、有寄存器参与的指令其操作数类型就是寄存器的类型。
3、存储器单元与立即数同时作为操作数，必须显式指明：BYTE PTR指明字节类型，WORD PTR指明字类型。
4、不允许立即数传送给段寄存器
MOV DS，100H；立即数不能传送段寄存器
5、不允许直接改变CS值
MOV CS，[SI]；不允许使用的指令
6、不允许段寄存器之间的直接数据传送
MOV DS，ES；不允许段寄存器间传送
修改段寄存器必须借助通用寄存器：例
MOV AX,0100H MOV AX,ES
MOV DS,AX MOV DS,AX

## Slide 31
交换指令 (XCHG)
格式： XCHG dest ，src ；dest src
将寄存器的内容与寄存器或存储单元的内容交换。
说明：
1、交换数据可以是字节，也可以是字。
2、交换可以在通用寄存器之间，或通用寄存器与存储器之间。
3、不允许使用XCHG的情况：存储器之间；立即数与存储器或寄存器之间；段寄存器之间；CS、IP和FR作为操作数。
4、XCHG指令执行过程不影响标志位(FR)。
例：
XCHG AL，[BP] ；交换AL和SS:[BP]指向字节的内容
XCHG TAB[DI]，CX ；交换DS:[TAB+DI]指向字和CX的内容
XCHG DL，BH ；交换DL和BH的内容

## Slide 32
例：FIRST，SECOND已定义为字节变量，交换变量FIRST和SECOND中内容。
⑴ 用交换指令
XCHG AL，FIRST
XCHG SECOND，AL
XCHG AL，FIRST
⑵ 用MOV指令
MOV AL，FIRST
MOV BL，SECOND
MOV FIRST，BL
MOV SECOND，AL

## Slide 33
换码指令 (XLAT)
格式： XLAT OPR or XLAT ； AL←DS:[BX+AL]
把AL寄存器中的内容转换成存储在存储器表中的数据。通常用于把一个代码转换成另一个代码，实现查表技术。
说明：
1、OPR为内存表的首地址标号，但其只是为了程序可读性，指令执行时只使用隐含约定的寻址方式来查找数据。
2、指令中隐含使用了DS、BX、AL。如果使用其它段寄存器，必须明确指明，不能缺省。
3、该指令不影响FR。
例：
XLAT ；无操作数，隐含了两个操作数
XLAT Table ；有操作数
XLATB ；B表示字节类型，不允许写操作数
XLAT ES:Table ；重设段寄存器为ES

## Slide 34
例：内存中自TABLE开始的16个单元连续存放着自然数0到15的平方值(构成一个平方表)，任给一整数M在XX单元中(该数为0≤M≤15)，查表求M的平方值，并将结果存入YY单元中。
LEA BX，TABLE
MOV AL，XX
XLAT ； AL←DS:[BX+AL]
MOV YY，AL
TABLE 0
+1 1
+2 4
+3 9
+15 225
XX 5

## Slide 35
栈操作指令 (PUSH、POP)
格式： PUSH src ；SS:[SP-1]和SS:[SP-2]单元←src
；SP←SP-2
POP dest ；dest←SS:[SP]和SS:[SP+1]单元，
；SP←SP+2
存储或恢复来自(后进先出)的堆栈存储器的数据。
说明：
1、src和dest可以是16位的存储器、16位通用寄存器和段寄存器(CS例外：只有PUSH CS，没有POP CS)。
2、SP指向当前栈顶，进栈操作时SP内容减2，出栈操作时SP内容加2。
3、PUSH和POP在程序中是成对出现的。
4、堆栈操作为字操作，进栈顺序是先高字节后低字节，出栈则是先低字节后高字节。
5、堆栈操作不影响FR。

## Slide 36
例：
PUSH AX ；SS:[SP-1]←AH，SS:[SP-2]←AL，SP←SP-2
PUSH CS ；SS:[SP-1]←CSH，SS:[SP-2]←CSL，SP←SP-2
PUSH [BX+DI] ；SS:[SP-1]←DS:[BX+DI+1]，SS:[SP-2]←
；DS:[BX+DI]，SP←SP-2
POP BX ；BL←SS:[SP]，BH←SS:[SP+1]，SP←SP+2
POP ES ；ESL←SS:[SP]，ESH←SS:[SP+1]，SP←SP+2
POP [BP+DI] ；SS:[BP+DI]←SS:[SP]，SS:[BP+DI+1]← SS:[SP+1]，
；SP←SP+2
例1：断点保护 例2：交换数据
PUSH AX；进入子程序后 PUSH AX
PUSH BX PUSH BX
PUSH DS POP AX
... POP BX
POP DS；返回主程序前
POP BX
POP AX

## Slide 37
标志位传送指令 (LAHF、SAHF、PUSHF、POPF)
格式： LAHF ；AH←FRL SAHF ；FRL←AH
PUSHF ；SP←SP-2，SS:[SP]←FR
POPF ； FR←SS:[SP]，SP←SP+2
指令格式 | 指令功能 | 是否影响标志位
LAHF | 把FR低字节装入AH寄存器（读取） | 否
SAHF | 把AH内容装入FR低字节（设置） | 影响SF、ZF、AF、PF、CF
PUSHF | 把FR内容压入堆栈 | 否
POPF | 从堆栈弹出FR内容 | 影响所有的标志位
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
AH

## Slide 38
地址传送指令 (LEA、LDS、LES)
格式： LEA dest，src；
把src代表的内存单元的有效地址EA(偏移量)送到dest指定的寄存器中。
说明：
1、指令传送的不是存储单元中的操作数，而是存储单元的偏移量。
2、dest必须是通用寄存器之一，src必须是内存操作数。
3、指令不影响FR。
例：
LEA SI，BUFF ；将变量BUFF的有效地址送入SI
LEA AX，[BX][SI] ；将DS:[BX+SI]指向的存储单元的有
；效地址送入AX

## Slide 40
格式： LDS dest，src； LES dest，src
将内存中src指明的连续4个字节的内容作为地址，低两个字节传入dest指定的寄存器中，高两个字节传入DS或ES中。
说明：
1、指令中的dest←必须是通用寄存器之一；
src←必须是内存操作数。
2、一个内存单元的逻辑地址需要4个字节来描述。这4个字节存放在内存中，常常是低2个字节为偏移量，高2个字节为段基值。因此，此指令相当于从内存单元中取地址存入指定的寄存器中。
例：
LDS SI，TAB[BX]；将DS:[TAB+BX]指向的内存中连续4个字
；节的内容作为地址，低2个字节送SI，
；高2个字节送DS 参见动画

## Slide 42
输入/输出指令 (IN、OUT)
格式：IN dest，src；从src指定端口读入数据存入dest中
OUT dest，src；将src中数据送出到dest指定端口
实现CPU与I/O端口间的数据传输。
说明：
1、指令可以传输字或是字节。
2、输入指令的目标操作数和输出指令的源操作数，必须是AL(字节传输时)或AX(字传输时)。
3、指令中的I/O端口可以直接寻址或寄存器间接寻址，直接寻址时，端口地址为8位二进制数。

## Slide 43
80x86只有8条I/O端口传输指令：
端口输入指令：
IN AL，n8 ；从8位口地址n8中读入字节数据到AL中
IN AX，n8 ；从8位口地址n8中读入字数据到AX中
IN AL，DX ；从DX中16位口地址中读入字节数据到AL中
IN AX，DX ；从DX中16位口地址中读入字数据到AX中
端口输出指令：
OUT n8，AL ；将AL中字节数据输出给端口地址为n8的端口
OUT n8，AX ；将AX中字数据输出给端口地址为n8的端口
OUT DX，AL ；将AL中字节数据输出给DX指明的端口
OUT DX，AX ；将AX中字数据输出给DX指明的端口
(n8为八位口地址)

## Slide 44
数据传送指令小结
指令格式 | 指令功能 | 影响标志位 | 备注（重点）
MOV dest,src | 传送字节或字 | 否 | src：寄存器、存储器、立即数 dest：寄存器、存储器
PUSH src | 将字压入堆栈 | 否 | src：寄存器、存储器
POP dest | 将字弹出堆栈 | 否 | dest：寄存器（CS除外）、存储器
XCHG dest,src | 交换字节或字 | 否 | src：通用寄存器、存储器 dest：通用寄存器、存储器
XLAT | 字节翻译 | 否 | 
IN 累加器,端口 | 输入字节或字 | 否 | 累加器：AL或AX 端口：地址0~255或间址寄存器DX
OUT 端口,累加器 | 输出字节或字 | 否 | 
LEA dest,src | 装入有效地址 | 否 | src：内存操作数 dest：16位通用寄存器
LDS dest,src | 装入物理地址 | 否 | 同上
LES dest,src | 装入物理地址 | 否 | 同上
LAHF | 把FR低字节装入AH | 否 | 
SAHF | 把AH内容装入FR低字节 | 是 | 
PUSHF | 把FR内容压入堆栈 | 否 | 
POPF | 从堆栈弹出FR内容 | 是 | 

## Slide 45
总结举例
将内存中两个16位字单元的内容交换。
采用 XCHG MOV AX,DATA MOV DS,AX LEA BX,DA1 MOV AX,[BX] XCHG AX,[BX+2] XCHG AX,[BX] HLT ；处理器暂停 采用 MOV MOV AX,DATA MOV DS,AX LEA BX,DA1 MOV AX,[BX] MOV CX,[BX+2] MOV [BX+2]，AX MOV [BX],CX HLT | 采用 PUSH/POP MOV AX,DATA MOV DS,AX LEA BX,DA1 MOV AX,STACK1 MOV SS,AX LEA SP,STA PUSH [BX] PUSH [BX+2] POP [BX] POP [BX+2] HLT

## Slide 46
算术运算类指令
算术运算类指令主要包括加、减、乘、除指令
这些指令可以对字节数据或字数据进行运算
数据可以是无符号数，或是有符号数。有符号数以补码表示。
参与运算的数可以是二进制数，也可以是十进制数(以BCD码表示，先对BCD码运算，再做十进制调整。BCD码运算只能是字节运算)。
全部运算指令包括：
加法类指令：ADD dest，src/ADC dest，src/INC dest
减法类指令：SUB dest，src/SBB dest，src/DEC dest
NEG dest/CMP dest，src
乘法类指令：MUL src/IMUL src
除法类指令：DIV src/IDIV src/CBW/CWD
十进制调整类指令：AAA/DAA/AAS/DAS/AAM/AAD

## Slide 47
加法指令 (ADD、ADC)
格式：ADD dest，src；dest←dest+src
ADC dest，src；dest←dest+src+CF
目标操作数和源操作数相加，和存放在目标操作数中
说明：
1、可以进行二进制字操作或字节操作，源操作数和目标操作数可以是通用寄存器或存储器，源操作数还可以是立即数。
2、不允许存储器之间直接相加，目标操作数不可为立即数。
3、指令影响标志寄存器FR中的：CF、PF、AF、ZF、SF、OF。
例：
ADD AL，BL ；AL←AL+BL
ADD AL，45H ；AL←AL+45H
ADC SI，AX ；SI←AX+SI+CF
ADC DA[SI]，DX ；DS:[SI+DA]←DS:[SI+DA]+DX+CF
ADD WORD PTR DA[BX+SI]，100 ；DS:[BX+SI+DA]←
；DS:[BX+SI+DA]+100

## Slide 48
例：编程实现将内存中2个3字节数据相加，结果存于内存中。
注意：1、3字节+3字节＝4字节
2、内存与内存不能直接相加
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV AX，DA1
ADD AX，DA2
MOV DA3，AX
MOV AL，DA1+2
ADC AL，DA2+2
MOV DA3+2，AL
MOV AL，O
ADC AL，O
MOV DA3+3，AL
HLT
DATA
DA1
......
......
DA2
DA3
Notes: FFFFFF+000001

## Slide 49
例: 编程实现将内存中3个2字节数据相加，结果存于内存中。
注意：1、2字节+2字节+2字节=3字节
2、内存与内存不能直接相加。
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV DL，O
MOV AX，DA1
ADD AX，DA2
ADC DL，O
ADD AX，DA3
ADC DL，O
MOV DA4，AX
MOV DA4+2，DL
HLT
DATA
DA1
......
......
DA2
DA3
DA4
Notes: FFFF+0001+FFFF

## Slide 50
加一指令 (INC)
格式：INC dest ；dest←dest+1
目标操作数内容加一。
说明：
1、可以进行字操作或字节操作，操作数可以是通用寄存器或存储器，但不能是立即数。
2、指令影响标志寄存器FR中的：PF、AF、ZF、SF、OF。
例：
INC AL ；AL←AL+1
INC BX ；BX←BX+1
INC DATA[DI] ；DS:[DATA+DI]←DS:[DATA+DI]+1
INC DATA[BP][SI] ；SS:[BP+SI+DATA]←SS:[BP+SI+DATA]+1

## Slide 51
例：编程实现将内存中2个3字节数据相加，结果存于内存中。
注意：1、3字节+3字节＝4字节
2、内存与内存不能直接相加
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
LEA BX，DA1
MOV AX，[BX]
ADD AX，[BX+3]
MOV [BX+6]，AX
INC BX
INC BX
MOV AL，[BX]
ADC AL，[BX+3]
MOV [BX+6]，AL
MOV AL，O MOV [BX+7]，AL
ADC AL，O HLT
DATA
DA1
......
......
DA2
DA3
BX
BX+3
BX+6
BX+6

## Slide 52
减法指令 (SUB、SBB)
格式：SUB dest，src；dest←dest-src
SBB dest，src；dest←dest-src-CF
目标操作数减去源操作数，差存放在目标操作数中，源操作数不变。
说明：
1、可以进行二进制字操作或字节操作，源操作数和目标操作数可以是通用寄存器或存储器，源操作数还可以是立即数。
2、不允许存储器之间直接相减，目标操作数不可为立即数。
3、指令影响标志寄存器FR中的：CF、PF、AF、ZF、SF、OF。
例：
SUB AL，BL ；AL←AL-BL
SUB AL，45H ；AL←AL-45H
SBB AX，3457H ；AX←AX-3457H-CF
SBB DA[SI]，DX ；DS:[SI+DA]←DS:[SI+DA]-DX-CF
SUB BYTE PTR [BP]，4FH ；SS:[BP]←SS:[BP]-4FH

## Slide 53
减一指令 (DEC)
格式：DEC dest ；dest←dest-1
目标操作数内容减一。
说明：
1、可以进行字操作或字节操作，操作数可以是通用寄存器或存储器，但不能是立即数。
2、指令影响标志寄存器FR中的：PF、AF、ZF、SF、OF。
例：
DEC AL ；AL←AL-1
DEC BX ；BX←BX-1
DEC DATA[DI] ；DS:[DATA+DI]←DS:[DATA+DI]-1
DEC DATA[BP][SI] ；SS:[BP+SI+DATA]←SS:[BP+SI+DATA]-1

## Slide 54
例：实现将AREA1开始的100个数据传送到AREA2开始的单元。
…
…
AREA1:
AREA2:
100个数据
方法：
1、可以用200条MOV指令来完成100个数据传送，指令操作重复，每个数据传送后的地址是变化的。
2、可以利用循环，每循环一次要修改地址(源地址和目的地址)。必须把地址放在寄存器当中，用寄存器间接寻址来寻找操作数。
…
LEA SI，AREA1
LEA DI，AREA2
MOV CX，64H
AGAIN:
MOV AL，[SI]
MOV [DI]，AL
INC SI；修改地址指针
INC DI；修改地址指针
DEC CX；修改个数
JNZ AGAIN
…

## Slide 55
求补指令 (NEG)
格式：NEG dest ；dest←0-dest
0减去目标操作数，即对目标操作数求补。
说明：
1、操作数可以是通用寄存器或存储器，但不能是立即数。
2、指令影响标志寄存器FR中的：CF、PF、AF、ZF、SF、OF。
例：
MOV AL，01H ；AL←01H
NEG AL ；AL←0-01H=FFH CF＝1/ZF=0/PF=1/SF=1/AF=1/OF=0
NEG指令常用于求绝对值：
TEST AX，8000H
JZ NEXT
NEG AX
NEXT：
HLT

## Slide 56
比较指令 (CMP)
格式：CMP dest，src ；dest-src
执行减法操作，但不保存结果，操作影响FR中的标志位。利用条件转移指令，根据比较结果选择不同的程序分支。
说明：
1、操作数可以是通用寄存器或存储器，源操作数还可以是立即数。操作不影响源、目标操作数的值。
2、指令影响标志寄存器FR中的：CF、PF、AF、ZF、SF、OF。
例：
CMP AL，0AH ；AL-OAH ，AL内容不变，但影响标志
；位
CMP [BP]，FOA9H ；SS:[BP]-FOA9H，[BP]不变，但影响
；标志位
CMP BX，DX ；BX和DX不变，但影响标志位
CMP DATA[BP][SI]，AX ；SS:[DATA+BP+SI]-AX，内容不变，
；但影响标志位

## Slide 57
乘法指令 (MUL、IMUL)
格式：MUL src； IMUL src；
说明：
1、src可以是通用寄存器R或存储器M，但不能是立即数。
2、指令影响标志CF、OF，而AF、ZF、SF、PF为不确定。
AL
8位R/M
16位R/M
AX
AL
AH
X
AX
DX
X
对于无符号数乘法(MUL) AH=O或DX=0时： CF=OF=0 AH≠0或DX≠0时： CF=OF=1 | 对于有符号数乘法(IMUL) 正数：AH=O或DX=O时，CF=OF=0 AH≠0或DX≠0时，CF=OF=1 负数：AH=0FFH或DX=OFFFFH时： CF=OF=0 AH≠0FFH或DX≠0FFFFH时： CF=OF=1

## Slide 58
例1：
MOV AL，0B4H ；AL=B4H=180
MOV BL，11H ；BL=11H=17
MUL BL ；AX=OBF4H=3060
；OF=CF=1，AX高8位不为0
例2：
MOV AL，0B4H ；AL=B4H=－76
MOV BL，11H ；BL=11H=17
IMUL BL ；AX=FAF4H=－1292
；OF=CF=1，AX高8位含有效数字
乘法指令影响CF和OF标志：
  MUL指令——若乘积的高一半（AH或DX）为0，则OF=CF=0；否则OF=CF=1
  IMUL指令——若乘积的高一半是低一半的符号扩展，则OF=CF=0；否则OF=CF=1
  乘法指令对其他状态标志没有定义

## Slide 59
除法指令 (DIV、IDIV)
格式：DIV src； IDIV src；
说明：
1、src可以是通用寄存器R或存储器M，但不能是立即数。
2、对于有符号数，当被除数与除数符号相同时，商的符号为正；当被除数与除数符号不同时，商的符号为负，余数的符号同被除数符号一致。
3、若除数为0，或商大于0FFH(或0FFFFH)，则CPU将会自动产生一个内部中断(除0中断)。
4、该指令对标志没有定义
AL
AL
AH
8位R/M
AH
AX
AX
DX
16位R/M
DX

## Slide 60
例1：
MOV AX，0400H ；AX=400H=1024
MOV BL，0B4H ；BL=B4H=180
DIV BL ；商 AL＝05H＝5
；余数 AH＝7CH＝124
例2：
MOV AX，0400H ；AX=400H=1024
MOV BL，0B4H ；BL=B4H=－76
IDIV BL ；商 AL＝F3H＝－13
；余数 AH＝24H＝36

## Slide 61
转换指令 (CBW、CWD)
格式：CBW ；将AL中的符号位扩展到AH中，使8位有符号数转
换为16位有符号数。
CWD ；将AX中的符号位扩展到DX中，使16位有符号数
转换为32位有符号数。
在乘、除法运算中，要求操作数的位数是一定的，如8位X8位＝16位，16位X16位＝32位，16位/8位=商8位+余8位，32 位/16位＝商16+余16位。如果两个操作数不符合规定，则需要进行调整，可以编程调整，也可用如上指令调整。
说明：
1、对于CBW：如果AL<80H，为正数，AH＝00H
如果AL>80H，为负数，AH＝0FFH
2、对于CWD：如果AX<8000H，为正数，DX＝0000H
如果AX>8000H，为负数，DX＝0FFFFH
3、指令对标志无影响。

## Slide 62
  例：符号扩展
MOV AL，80H ；AL=80H
CBW ；AX=FF80H
MOV AL，7FH ；AL=7FH
CBW ；AX=007FH
CWD ；DX.AX←AX
IDIV BX ；AX←DX.AX÷BX
对无符号数除法应该采用直接使高8位或高16位清0的方法，获得倍长的被除数。

## Slide 63
十进制调整指令
8086/8088为了能够处理十进制数，设置了6条十进制调整指令。这些指令和二进制运算指令共同构成十进制数处理指令。
指令分为：2条加法调整指令，2条减法调整指令，1条乘法调整指令和1条除法调整指令，它们均为无操作数指令。被调整的数一定在AL中(只有AAD在AX中)，调整后的数存于AL或AX中。
调整指令分成压缩BCD码和非压缩BCD码调整。
压缩BCD码(8421码): 用4位二进制数表示一个十进制数，一个字节可以表示两个十进制数，即00 ~99 | 非压缩BCD码: 用8位二进制数表示一个十进制数，只用低4位二进制数表示一个十进制数0~9，高4位任意，通常默认为0000

## Slide 64
压缩BCD码加、减调整指令 (DAA、DAS)
使用DAA或DAS指令前，应先执行以AL为目的操作数的加法或减法指令。
DAA和DAS指令对OF标志无定义，按结果影响其他标志，例如CF反映压缩BCD码相加或减的进位或借位状态。
ADD AL，i8/r8/m8 or ADC AL，i8/r8/m8 DAA；AL←将AL中的和调整 ；为压缩BCD码 若(AL∧OFH)>9或AF=1 则：AL←AL+06H；AF←1 若 AL>9FH 或 CF=1 则：AL←AL+60H；CF←1 | SUB AL，i8/r8/m8 or SBB AL，i8/r8/m8 DAS；AL←将AL中的差调整 ；为压缩BCD码 若(AL∧0FH)>9或AF=1 则：AL←AL-06H；AF←1 若 AL>9FH 或 CF=1 则：AL←AL-60H；CF←1

## Slide 65
例：压缩BCD码加法
MOV AL,68H ；AL=68H，压缩BCD码表示真值68
MOV BL,28H ；BL=28H，压缩BCD码表示真值28
ADD AL,BL ；二进制加法：AL=68H+28H=90H
DAA ；十进制调整：AL=96H
；实现压缩BCD码加法：68＋28＝96
例：压缩BCD码减法
MOV AL,68H ；AL=68H，压缩BCD码表示真值68
MOV BL,28H ；BL=28H，压缩BCD码表示真值28
SUB AL,BL ；二进制减法：AL=68H-28H=40H
DAS ；十进制调整：AL=40H
；实现压缩BCD码减法：68-28＝40

## Slide 66
例：压缩BCD码减法
MOV AX，4612H
MOV BX，1234H
SUB AL，BL
DAS ；AL＝12H-34H＝78H，CF＝AF＝1
XCHG AL，AH
SBB AL，BH
DAS ；46H-12H＝33H，CF=0
XCHG AL，AH ；AX＝3378H

## Slide 67
非压缩BCD码加、减调整指令 (AAA、AAS)
使用AAA或AAS指令前，应先执行以AL为目的操作数的加法或减法指令。
AAA和AAS指令在调整中产生了进位或借位，则AH要加上进位或减去借位，同时CF=AF=1，否则CF=AF=0；它们对其他标志无定义
ADD AL，i8/r8/m8 or ADC AL，i8/r8/m8 AAA；AL←将AL中的和调整 ；为非压缩BCD码，AH← ；AH+调整的进位 若(AL∧OFH)>9或AF=1 则：AL=AL+06H，AH=AH+1， AL=AL∧0FH，CF=AF=1 | SUB AL，i8/r8/m8 or SBB AL，i8/r8/m8 AAS；AL←将AL中的差调整 ；为非压缩BCD码，AH← ；AH-调整的借位 若(AL∧0FH)>9或AF=1 则：AL=AL-06H；AH=AH-1， AL=AL∧0FH，CF=AF=1

## Slide 68
例：非压缩BCD码加法
MOV AX，0608H ；AX=0608H，非压缩BCD码表示真值68
MOV BL，09H ；BL=09H，非压缩BCD码表示真值9
ADD AL，BL ；二进制加法：AL=08H+09H=11H, AF=1
AAA ；十进制调整：
；AL=01H+06H=07H，AH=06H+1=07H，
；AL=(AL∧0FH)，CF=AF=1，AX=0707H
；实现非压缩BCD码加法：68＋9＝77
例：非压缩BCD码减法
MOV AX，0608H ；AX=0608H，非压缩BCD码表示真值68
MOV BL，09H ；BL=09H，非压缩BCD码表示真值9
SUB AL，BL ；二进制减法：AL=08H-09H=FFH
AAS ；十进制调整：AX=0509H
；实现非压缩BCD码减法：68-9＝59

## Slide 69
非压缩BCD码乘、除调整指令 (AAM、AAD)
AAM指令跟在字节乘MUL之后，将乘积调整为非压缩BCD码。
AAD指令在字节除DIV之前，先将非压缩BCD码的被除数调整为二进制数。
AAM和AAD指令根据结果设置SF、ZF和PF，但对OF、CF和AF无定义。
MUL r8/m8 AAM；AX←将AL中的乘积调整 ；为非压缩BCD码： ；AH=(AL/0AH)， ；AL=AL%0AH | AAD；AX←将AX中非压缩BCD ；码调整为二进制数： ；AL=AH*0AH+AL,AH=0 DIV r8/m8

## Slide 70
例：非压缩BCD码乘法
MOV AL，08H ；AL=08H，非压缩BCD码表示真值8
MOV BL，09H ；BL=09H，非压缩BCD码表示真值9
MUL BL ；二进制乘法：AX=08H×09H=0048H
AAM ；十进制调整：AH=AL/0AH,AL= AL%0AH
；AX=0702H
；实现非压缩BCD码乘法：8×9＝72
例：非压缩BCD码除法
MOV AX，0608H ；AX=0608H，非压缩BCD码表示真值68
MOV BL，09H ；BL=09H，非压缩BCD码表示真值9
AAD ；二进制扩展：AX=68＝0044H
；(AL=06H*0AH+08H=44H,AH=00)
DIV BL ；除法运算：商AL=07H，余数AH=05H
；实现非压缩BCD码除法：68/9＝7…5
Notes: Decimal Adjust after Add
ASCII Adjust after Add

## Slide 71
逻辑运算类指令
逻辑运算指令可以对字或字节执行逻辑运算。逻辑运算是按位操作的，其中src可以是立即数、通用寄存器或存储器，dest可以是通用寄存器或存储器。dest和src不能同时为存储器。这类指令包括5条：
逻辑“与”指令： AND dest，src
逻辑“或”指令： OR dest，src
逻辑“非”指令： NOT dest，src
逻辑“异或”指令： XOR dest，src
测试指令： TEST dest，src
上述指令中除了“非”指令(NOT)不影响FR外，其他指令均影响SF、ZF、PF，使CF＝OF＝0，AF不确定

## Slide 72
逻辑“与”指令 (AND)
格式：AND dest，src ；dest←dest∧src
源操作数和目标操作数的对应位有0为0，全1为1，结果存入dest中。
应用：
1、“与”操作通常用于屏蔽掉不关心的位，保留感兴趣的位。屏蔽某位，则使该位“与” 0，保留某位，则使该位“与” 1。
常用AND AX，AX来影响FR，且自身内容不变。
例：
AND AL，BL
AND CX，DX
AND CL，33H
AND AX，[DI]
AND ARRAY[SI]，AL ；DS:[ARRAY+SI]←DS:[ARRAY+SI]∧AL

## Slide 73
逻辑“或”指令 (OR)
格式：OR dest，src ；dest←dest∨src
源操作数和目标操作数的对应位有1为1，全0为0，结果存入dest中。
应用：
利用“或”有1为1的原则把某位置1，如置符号位。也可把非压缩BCD码通过“或”30H转换成相应的ASCII码。
当测试且不改变自身时，可用OR AX,AX指令影响FR：ZF可知AX是否=O；SF可知AX中是否为正数；PF可知AX中数有偶数个1还是奇数个1。
例：
OR AH，BL
OR SI，DX
OR DH，03DH
OR DX，[BX]

## Slide 74
逻辑“非”指令 (NOT)
格式：NOT dest ；dest←dest各位求反
目标操作数各位是1为0，是0为1。
说明：
求反指令不影响FR。
例：
NOT AL
NOT AX
NOT TEMP

## Slide 75
逻辑“异或”指令 (XOR)
格式：XOR dest，src ；dest←dest⊕src
源操作数与目标操作数各位比较，对应位相同为0，不同为1。
应用：
“异或”常可以实现将某些位“求反”，即想求反的位同“1”异或，而其它不变的位同“0”异或。还常用于将自身清零且CF=O，如XOR AX，AX将使AX=O且CF=O。
例：
XOR CH，DL
XOR SI，BX
XOR DI，00DDH
XOR DX，[SI]

## Slide 76
测试指令 (TEST)
格式：TEST dest，src ；
同“AND”操作，但不存结果，只影响FR。
说明：
TEST与CMP相似，均不存结果，只影响FR。两者的不同点在于：
1、TEST可对某些位进行比较，又不影响该位的状态。可通过测试位和“1”与，不测试位和“0”与来实现。
2、CMP对整个数据进行比较，通过两数相减，实现比较两数。
例：
TEST BH，BL
TEST CX，BX
TEST AH，04H

## Slide 77
例：逻辑指令应用
1、AND指令可用于复位某些位(同0相与)，不影响其他位：将BL中D3和D0位清0，其他位不变
AND BL，11110110B
2、OR指令可用于置位某些位(同1相或)，不影响其他位：将BL中D3和D0位置1，其他位不变
OR BL，00001001B
3、XOR指令可用于求反某些位(同1相异或)，不影响其他位：将BL中D3和D0位求反，其他不变
XOR BL，00001001B
4、TEST可以测试某些位的状态，但只影响FR：测试AL的最低位D0
TEST AL，01H
JNZ THERE ；ZF=0，即D0=1，则程序转移到THERE
... ；ZF=1，即D0=0，顺序执行
THERE: ...

## Slide 78
位移类指令
位移指令是把寄存器或存储单元中的数向左或向右移动1~n位。通过移位也可以实现简单的算术运算，如：连乘2(左移)，连除2(右移)。这类指令分5种情况：
左移 开环移 带CF移 移1位 字节操作
右移 闭环移 不带CF移 移多位(CL) 字操作
说明：
1、dest为通用寄存器或存储器，可以是字节操作，也可是字操作。
2、当需要位移的次数大于1时，可以用CL指明位移位数。
3、位移指令均影响CF，移出的位将移入CF。
4、移动1位后，若CF与最高位相同，则OF=O，若不同，则OF=1，以此说明符号位有变化。
5、循环移位只对CF，OF有影响，其他移动对CF、OF、SF、PF、ZF均有影响，对AF的影响不确定。

## Slide 79
移位指令的格式与操作
 | 指令格式 | 指令功能
非循环移位 | SHL dest，1 SHL dest，CL | 逻辑左移
 | SAL dest，1 SAL dest，CL | 算术左移
 | SHR dest，1 SHR dest，CL | 逻辑右移
 | SAR dest，1 SAR dest，CL | 算术右移
循环移位 | ROL dest，1 ROL dest，CL | 循环左移
 | ROR dest，1 ROR dest，CL | 循环右移
 | RCL dest，1 RCL dest，CL | 带进位循环左移
 | RCR dest，1 RCR dest，CL | 带进位循环右移
CF
0
CF
0
CF
CF
0
CF
CF
CF
CF
Notes: Shift Left (SHift logical Left)
Shift Arithmetic Left
ROtate Left
Rotate through Carry Left

## Slide 80
例：计算X*1O
设X己在AL中，乘10后可能为2个字节，故还需AH。
方法一(15T)：
MOV AH，O
SAL AX，1 ；AX=X*2
MOV BX，AX ；BX=AX=X*2
SAL AX，1 ；AX=X*2*2
SAL AX，1 ；AX=X*2*2*2
ADD AX，BX ；AX=X*2*2*2+X*2=X*10
方法二(18T)： 方法三(75T)：
MOV AH，O MOV BL，0AH
ADD AX，AX ；AX=X*2 MUL BL ；AX＝AL*BL
MOV BX，AX ；BX=AX=X*2
ADD AX，AX ；AX=X*2*2
ADD AX，AX ；AX=X*2*2*2
ADD AX，BX ；AX=X*2*2*2+X*2=X*1O

## Slide 81
例：将内存中1字节压缩型BCD码拆成2字节的非压缩型BCD码，并存入内存，先存低字节。
分析: 将DA1取出后与OFH可得到06H，再将DA1取出逻辑右移4位可得到03H。
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV AL，DA1
AND AL，OFH
MOV DA2，AL
MOV AL，DA1
MOV CL，04H
SHR AL，CL
MOV DA2+1，AL
HLT
DATA
DA1 36H
DA2 06H
03H

## Slide 82
例：将内存中4位十进制数(压缩BCD码)乘以10后，存入内存。
4736*10＝47360
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV CX，04H
XOR DL，DL ；DL＝0
MOV AX，DA1
LP: SHL AX，1
RCL DL，1
LOOP LP
MOV DA2，AX
MOV DA2+2，DL
HLT
DATA
DA2 60H
DA1 36H
47H
04H
73H

## Slide 83
转移类指令
80x86实模式下，指令执行顺序完全由CS和IP提供的指令地址来决定。如果顺序执行，IP自动增1；如果希望指令改变顺序执行使程序发生转移，只要改变CS和IP的内容即可实现。但CS和IP的内容不能通过传送指令改变，8086/8088 CPU提供了程序转移指令。
控制转移指令包括6类：
无条件转移指令 JMP dest
条件转移指令 Jxx dest
循环指令 LOOP
调用指令和返回指令 CALL dest
返回指令 RET
中断指令/中断返回指令 INT n/IRET

## Slide 84
无条件转移指令 (JMP)
格式：JMP dest ；dest为目标地址标号或偏移量
使程序无条件地转移到dest指出的目标处，目标通常用符号表示，也可以是目标地址。
说明：
无条件转移指令可分成段内转移和段间转移。
(1)段内转移
CS不变，目标地址的有效值由dest给出。dest的不同描述引出三种寻址方式：
①相对寻址：dest为8/16位二进制补码
②寄存器间接寻址：目标地址的EA在16位通用寄存器中。
③存储器间接寻址：目标地址的EA在16位存储单元中。

## Slide 85
①相对寻址：dest 为8/16位二进制补码
指令中操作数为目标地址和当前IP之间的距离(字节数)，又称位移量disp(补码)，指令执行使得：IP=IP+disp。若disp为负数，则向较小的地址转移，若disp为正数，则向较大的地址转移。dest为8位二进制补码，转移范围在－128 ~ +127，称为短转移(short)；dest为16位二进制补码，转移范围在－32768~+32767，称为近转移(near)。
指令格式：JMP 目标地址：
②寄存器间接寻址：目标地址的EA在16位通用寄存器中。
指令执行使得：IP=R16。指令由2字节组成：
指令格式：JMP R16
③存储器间接寻址：目标地址的EA在16位存储单元中。
指令执行使得：IP＝[M16]。指令由2~4字节组成：
指令格式：JMP [M16]
EB | disp(1字节)
E9 | disp(2字节)
FF | 11 100 REG
FF | MOD 100 R/M | disp(0~2字节)

## Slide 86
(2)段间转移(长转移)
由一个代码段转移到另一个代码段，CS和IP均被改变。dest不同描述引出两种寻址方式：
①直接寻址：dest指出新的32位逻辑地址CS’:IP’
指令格式：JMP CS’:IP’
②间接寻址：dest为32位存储单元(连续4字节)。
指令格式：JMP [M32]
EA | IP’ | CS’
FF | MOD 101 R/M | disp(0~2字节)

## Slide 87
例：
JMP 1100H ；段内转移，假设本指令在CS:1000H处，则执
；行本指令程序应转移到:IP＝1003H+00FDH＝
；1100H，所以本指令机器码为:E9FD00H
JMP LP1 ；段内转移，转移到标号为LP1处
JMP AX ；段内近转移，目标地址偏移量在AX中
JMP WORD PTR [BX+SI+20H] ；段内近转移，目标地址偏移
；量在DS:[BX+SI+20H]指向的
；连续2个单元中
JMP 1000H:2000H ；段间长转移，目标地址为:
；1000H:2000H
JMP DWORD PTR [BP][DI] ；段间长转移，目标地址在
；SS:[BP+DI]指向的连续4个单
；元中

## Slide 88
条件转移指令 (Jxx)
格式：Jxx dest ；xx为条件，dest为目标地址标号或偏移量
当条件xx成立时，程序转移到dest指出的目标处。
说明：
1、当条件成立时转移到指定目标地址处，否则顺序执行程序。条件以FR寄存器中的一个或几个状态位作为判断依据。
2、条件转移指令均为段内相对转移的短转移指令，转移范围是相对于当前IP的-128~+127个字节。
3、使用条件转移指令前通常执行一些算术运算、逻辑运算等指令，影响FR中有关状态位，再根据状态决定是否转移。
条件转移类指令共有18条，分3类：
简单条件转移指令(10条)
无符号数条件转移指令(4条)
有符号数条件转移指令(4条)

## Slide 89
简单条件转移指令
名称 | 格式 | 操作
有进位/借位转移 | JC dest | CF＝1转移到目标处
无进位/借位转移 | JNC dest | CF＝0转移到目标处
相等/等于0转移 | JE/JZ dest | ZF＝1转移到目标处
不相等/不等于0转移 | JNE/JNZ dest | ZF＝0转移到目标处
负转移 | JS dest | SF＝1转移到目标处
正转移 | JNS dest | SF＝0转移到目标处
偶转移 | JP/JPE dest | PF＝1转移到目标处
奇转移 | JNP/JPO dest | PF＝0转移到目标处
有溢出转移 | JO dest | OF＝1转移到目标处
无溢出转移 | JNO dest | OF＝0转移到目标处

## Slide 90
无符号数条件转移指令
名称 | 格式 | 操作
高于/不低也不等于转移 | JA/JNBE dest | CF＝0且ZF＝0转移
高于或等于/不低于转移 | JAE/JNB dest | CF＝0转移
低于/不高也不等于转移 | JB/JNAE dest | CF＝1转移
低于或等于/不高于转移 | JBE/JNA dest | CF＝1或ZF＝1转移
有符号数条件转移指令
名称 | 格式 | 操作
大于/不小也不等于转移 | JG/JNLE dest | SF＝OF且ZF＝0转移
大于或等于/不小于转移 | JGE/JNL dest | SF＝OF转移
小于/不大也不等于转移 | JL/JNGE dest | SF≠OF且ZF＝0转移
小于或等于/不大于转移 | JLE/JNG dest | SF≠OF且ZF＝1转移

## Slide 91
例：
正数-负数=正数 SF=0;OF=0
负数 SF=1;OF=1
负数-正数=正数 SF=0;OF=1
负数 SF=1;OF=0
正数-正数=正数 SF=0;OF=0
负数 SF=1;OF=0
负数-负数=正数 SF=0;OF=0
负数 SF=1;OF=0
有符号数条件转移指令
名称 | 格式 | 操作
大于/不小也不等于转移 | JG/JNLE dest | SF＝OF且ZF＝0转移
大于或等于/不小于转移 | JGE/JNL dest | SF＝OF转移
小于/不大也不等于转移 | JL/JNGE dest | SF≠OF且ZF＝0转移
小于或等于/不大于转移 | JLE/JNG dest | SF≠OF

## Slide 92
例：内存中有10个有符号数，统计正数和负数的个数。
分析：判断符号的方法有
SHL AL，1 ；用JC判断
AND AL，80H/TEST AL，80H ；JS或JZ判断
AND AL，AL/OR AL，AL ；用JS判断
ADD AL，O/SUB AL，0 ；用JS判断
程序：MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV CX，0AH
LEA SI，DA1
XOR BX，BX
LP0：MOV AL，[SI]
AND AL，AL
JS LP1
INC BL LP2：INC SI
JMP LP2 LOOP LP0
LP1：INC BH HLT
DATA
DA1

## Slide 93
例：100个单字节无符号数相加。
分析：设定数据指针指向操作数，选一个累加器AX(100个单字节数相加不会超过AX的范围)，采用循环将操作数累加，判断进位位，如有进位则高字节加1。
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV CX，64H ；设定计数器
LEA SI，TAB1 ；SI指向数据
XOR AX，AX ；累加器清零
LP2：ADD AL，[SI]
JNC LP1 ；无进位跳转
INC AH ；有进位高字节加1
LP1：INC SI ；指针加1
DEC CX ；计数器减1
JNZ LP2 ；CX≠0循环
MOV [SI]，AX ；保存结果
HLT
初始化
累加
CF＝0？
高字节加1
计数器减1
CX＝0？
保存结果
是
是
否
否

## Slide 94
例：找出100个有符号数中最大者并保存在内存中。
分析：设定数据指针指向操作数，选一个数与其它99个数比较，将较大的保存在AL中。
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV CX，63H ；设定计数器
LEA SI，TAB1 ；SI指向数据
MOV AL，[SI] ；取一个数
LP2：INC SI
CMP AL，[SI]
JGE LP1 ；数不小跳转
MOV AL，[SI] ；保存大数
LP1：DEC CX ；计数器减1
JNZ LP2 ；CX≠0循环
MOV [SI]，AL ；保存结果
HLT
初始化
取1数
A>=B？
存大数
计数器减1
CX＝0？
保存结果
是
是
否
否

## Slide 95
例：100位压缩BCD码乘以10。
分析：采用双循环：
1、50个字节左移1位(内循环)
2、上述操作共做4次(外循环)
程序
初始化
取数
CL＝0？
左移，保存
保存高位
CH＝0？
保存结果
是
是
否
否
MOV AX，DATA MOV DS，AX XOR AH，AH MOV CH，4 LP1：LEA SI，TAB1 LEA DI，TAB1 MOV CL，32H LP2: MOV AL，[SI] RCL AL，1 MOV [DI]，AL INC SI INC DI DEC CL JNZ LP2 RCL AH，1 | DEC CH JNZ LP1 MOV [DI]，AH MOV AH，4CH INT 21H

## Slide 96
循环指令 (LOOP)
格式：LOOP dest ；dest为目标地址标号
该指令隐含使用CX作为循环计数器，执行循环指令会自动使CX减1，直到CX=0，循环停止。
说明：
1、指令中对目标地址的描述同样为相对位移量disp(8位二进制补码)。
2、循环类指令包括4条：
LOOP dest ；CX=CX-1，若CX≠0，循环转移到dest处
LOOPE/LOOPZ dest ；CX=CX-1，若ZF=1且CX≠0，循环转移到dest处
LOOPNE/LOOPNZ dest；CX=CX-1，若ZF=0且CX≠0，循环转移到dest处
JCXZ dest ；若CX=0，循环转移到dest处

## Slide 97
例1：把DATA段中0020H单元开始的30H个字节送到0100H开始的单元中。
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV SI，0020H
MOV DI，0100H
MOV CX，0030H
LOP：MOV AL，[SI]
MOV [DI]，AL
INC SI
INC DI
LOOP LOP
HLT
例2：查找内存中TAB1处开始的100个字节中是否有‘$’，若有在TAB2处存‘Y’，否则存‘N’。
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
LEA BX，TAB1
MOV CX，0064H
LP0：MOV AL，[BX]
INC BX
CMP AL，‘$’
LOOPNZ LP0
JZ LP1
MOV TAB2，‘N’
JMP LP2
LP1：MOV TAB2，‘Y’
LP2：HLT

## Slide 98
调用指令 (CALL)
主程序
MOV DX,AX
CALL SUB1
子程序
断点出栈到CS:IP
断点压栈
CS:IP指向子程
序入口
RET
XXXX:XXXX
断点

## Slide 99
格式：CALL dest ；dest为子程序的入口地址，可以是直接
；地址、标号、通用寄存器或存储器
执行该指令时，将转而执行另一段程序(称为子程序或过程)，完成后返回被打断处继续工作，这一过程称为调用。调用指令的下一条指令的首地址称为断点。
说明：
1、调用指令自动将断点的CS和IP压栈保护
2、将子程序的入口地址装入CS和IP
3、子程序完成后应有返回指令(RET)，以便恢复断点。
4、子程序与主程序可在同一段内，也可在不同段内，因此调用指令分为段内调用和段间调用
段内调用指令中目标地址的寻址方式有：相对寻址和间接寻址；段间调用指令中目标地址的寻址方式有：直接寻址和间接寻址。

## Slide 100
(1)段内调用
①相对寻址 CALL dest；dest为目标地址偏移量或标号
段内调用CS不变，子程序入口地址IP=IP+disp16，disp16为16位补码形式的相对位移量。
②间接寻址 CALL R16/M16
段内调用CS不变，子程序入口地址存放在R16/M16中。
断点压栈
SP←SP－2，SS:[SP]←IP，IP←子程序入口地址
(2)段间调用
①直接寻址 CALL dest；dest为子程序入口地址的CS’:IP’
dest给出子程序入口地址的完整信息。
②间接寻址 CALL M32
dest为32位存储单元，子程序入口地址存放在内存中连续的4个单元中。
断点压栈
SP←SP－2，SS:[SP]←CS，SP←SP－2 ，SS:[SP]←IP
IP←IP’ ， CS←CS’

## Slide 101
例：
CALL SUB1 ；段内相对寻址
CALL 0110H ；段内相对寻址
CALL SI ；段内间接寻址
CALL WORD PTR [BX+SI+20H] ；段内间接寻址：IP＝
；DS:[BX+SI+20H]，CS不变
CALL 2500H:1500H ；段间直接寻址
CALL FAR PROC_NAME ；段间直接寻址
CALL DWORD PTR AR[BX][SI]；段间间接寻址：IP＝
；DS:[BX+SI+AR]，CS＝
；DS:[BX+SI+AR+2]

## Slide 102
返回指令 (RET)
格式：RET (n) ；指令缺省状态不带返回值n
；n表示返回时从堆栈中舍弃的字节数
；n可以是0~0FFFFH中的任意偶数
返回指令的类型是隐含的，它自动与过程定义时的类型相匹配。返回指令表面上看不出是段内返回还是段间返回，但机器码(指令代码)是不同的。
段内返回指令：RET (n) 处在本段内子程序的最后一条指令，指令代码为C3H。其功能为：
IP← SS:[SP]
SP← SP+2+(n)
段间返回指令：RET (n) 处在另外段中子程序的最后一条指令，指令代码为CBH。其功能为：
IP← SS:[SP]
CS← SS:[SP+2]
SP← SP+4+(n)

## Slide 103
例：
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
START:MOV AX,1
MOV CX,3
CALL S
MOV BX,AX ；(BX) = ?
MOV AX,4C00H
INT 21H
S:ADD AX,AX
LOOP S
RET
CODE ENDS
END START
程序的主要过程：
1、CPU执行CALL S指令，将当前IP值(指令MOV BX,AX的偏移地址)压栈，并将IP的值改变为标号S处的偏移地址；
2、CPU从标号S处开始执行指令，LOOP循环完毕，(AX)=8；
3、CPU执行RET指令，从栈中弹出一个值(即CALL先前压入的MOV BX,AX指令的偏移地址)送入IP中。则CS:IP指向指令MOV BX,AX；
4、CPU从MOV BX,AX开始执行指令，直至完成。

## Slide 104
中断类指令
主程序
中断服务程序
SS:[SP]←FR,SP←SP-2
IF=TF=0
SS:[SP]←断点,SP←SP-4
获取n
IP←0000H:[4n]
CS←0000H:[4n+2]
IRET
XXXX:XXXX
断点
中断源
IP←SS:[SP]
CS←SS:[SP+2]
FR←SS:[SP+4]
SP←SP+6
80x86中断分为软件中断和硬件中断，中断指令属于软件中断

## Slide 105
格式：INT n ；n表示中断类型码，可为0~255中的任意数。
中断指令 (INT)
格式：INTO ；
检测OF，如果OF=1，启动中断过程(INT 4)；如果OF=0，无操作。
中断指令会自动完成如下工作：
1、FR压栈
2、IF、TF清零
3、断点压栈
4、根据中断类型码定位中断服务程序入口地址，并设定CS和IP
溢出中断指令 (INTO)
格式：IRET ；
用于中断程序的末尾，自动完成CS、IP出栈，和FR出栈。
中断返回指令 (IRET)

## Slide 106
中断指令(INT n)可以有256条(n=0~255)，实际上80x86系统中有一些已经被系统定义了，其中包括：除零中断、BIOS系统功能调用、DOS软中断等。
BIOS系统功能调用
BIOS是固化在ROM中的一组I/O服务程序，除系统测试程序，初始化引导程序及部分中断矢量装入程序外，还为用户提供了常用设备的I/O程序，如：键盘输入、打印机及显示器输出等。用户可以用中断指令调用这些程序。当n=5~1FH 时，调用BIOS中的服务程序。
中断命令 功能 中断命令 功能
INT 0 除法错 INT 0CH 异步串口2中断
INT 1 单步中断 INT 0DH 硬盘中断
INT 2 非屏蔽中断 INT 0EH 软盘中断
INT 3 断点中断 INT 10H 显示器输出
INT 4 溢出中断 INT 16H 键盘输入
INT 9 键盘中断 INT 17H 打印机输出
INT 0BH 异步串口1中断 INT 1AH 时钟中断

## Slide 107
DOS软中断调用
为给编写汇编语言源程序提供方便，DOS系统中设置了几十个独立的中断服务程序，它们的入口已由系统置入中断矢量表中，在汇编语言源程序中可用软中断指令INT n 调用它们。每执行一条软中断个指令，就调用一个相应的中断
服务程序。当n=20~3FH时，调用DOS中的服务程序。
常用的DOS中断指令有8条，系统指定其中断类型号为20H~27H。中断类型码为21H的软中断为DOS给出的系统功能，共有80多条功能。在使用INT 21H前，将需要的功能号装入AH中，同时还要满足各功能对入口的要求。
中断命令 功能
INT 20H 程序正常退出
INT 21H 系统功能调用（AH＝功能号，入口参数；出口参数）
INT 22H 结束退出
INT 23H 断点中断
INT 24H 出错退出
INT 25H 读盘（AL＝驱动器号；……）
INT 26H 写盘（AL＝驱动器号；……）
INT 27H 驻留退出

## Slide 108
例1：从键盘上输入字符，若是按回车键，则退出程序，若是小写英文字母，则显示对应的大写字母，否则直接显示。
分析：从键盘输入一个字符可采用DOS系统功能调用(INT 21H)中的O1H号功能，键入字符的ASCII码将被存在AL中，屏幕显示字符可采用02H号功能，欲显示的字符的ASCII码存入DL中。程序退出可采用DOS系统功能调用中的4CH号功能。
回车键的ASCII码为ODH，“A”－“Z”对应的ASCII码为41H－5AH，“a”－“z”对应的ASCII码为61H－7AH。将小写字母转化为大写字母，只需将ASCII码减20H即可。

## Slide 109
Start：MOV AH,01H；设定读键功能号
INT 21H ；调用读键功能程序，保存按键的ASCII码到AL中
CMP AL,0DH；看看是回车码？
JZ LP2 ；是，终止程序
CMP AL,61H；和“a”比比
JC LP1 ；ASCII比“a”小，直接去显示吧
CMP AL,7BH；和“z”比比
JNC LP1 ；ASCII比“z”大，直接去显示吧
SUB AL,20H；转换为大写字母的ASCII码
LP1： MOV DL,AL ；要显示字符的ASCII码存入DL
MOV AH,02H；设定显示功能号
INT 21H ；调用显示功能程序，显示DL中的ASCII码
JMP start ；循环
LP2： MOV AH,4CH；设定退出功能号
INT 21H ；调用退出功能程序

## Slide 110
例2：两个1位十进制数相加，并显示结果
Start：MOV AH，01H；读一个按键
INT 21H
MOV BL，AL ；暂存数
MOV DL，2BH；显示“+”
MOV AH，02H
INT 21H
MOV AH，01H；读一个按键
INT 21H
MOV BH，AL ；暂存数
MOV DL，3DH；显示“＝” MOV AH，02H
MOV AH，02H INT 21H
INT 21H ADD BL，30H
MOV AL，BH MOV DL，BL
XOR AH，AH ；清空AH MOV AH，02H
ADD AL，BL INT 21H
AAA MOV AH，4CH
MOV BL，AL INT 21H
OR AH，30H ；
MOV DL，AH

## Slide 111
串操作类指令
串指在内存中地址连续的字节串(或字串)，串数据最长为64K。
串操作指令包括：
MOVSB/MOVSW dest，src；ES:[DI]←DS:[SI],串传送
CMPSB/CMPSW dest，src；ES:[DI]-DS:[SI],串比较,影响FR
SCASB/SCASW dest；AL/AX- ES:[DI],串搜索,影响FR
LODSB/LODSW src； AL/AX←DS:[SI],串读取
STOSB/STOSW dest； ES:[DI]←AL/AX,串写入
SI为源串指针，DI为目标串指针；
每条指令处理一个字节(或字)数据，且处理完成后地址指针会自动增1(或2)或减1(或2)；
指针的增减，取决于DF的状态(DF＝0，增址，DF＝1降址)。
有些指令前若加上重复前缀,则可处理多个数据，数据长度存放于CX中。

## Slide 112
重复前缀：
REP ；放在串操作指令前，使串指令执行到CX=0。
REPE/REPZ ；放在串操作指令前，使串指令执行到ZF=0或CX=0为止。
REPNE/REPNZ；放在串操作指令前，使串指令执行到ZF=1或CX=0为止。
串操作指令说明：
1、源操作数src寻址方式只能是XX:[SI]，其中XX可为：CS、DS、SS、ES之一，若是DS可缺省不写。
2、目标操作数dest寻址方式只能是ES:[DI]，ES不能替换，但可不写。
3、指针在每次操作后会自动修改：DF=1自动减址；DF=O自动增址。
设置DF：
CLD ；清DF(DF=0) STD ；置DF(DF=1)

## Slide 113
4、使用重复前缀REP时，数据长度必须先存放在CX中，且大于等于1。
5、字节操作:地址自动±1，CX为字节数：1~FFFFH。
字操作:地址自动±2，CX为字个数：1~7FFFH。
6、不是所有串操作指令前均可加前缀：只有MOVS、STOS前可加REP前缀；CMPS、SCAS前可加REPE或REPNE前缀，LODS 一般不加重复前缀。
7、指令均可简写成无操作数形式，此时两个操作数必须是：源DS:[SI]；目标ES:[DI]。而且要用B或W反映出是字节操作还是字操作。

## Slide 114
例：
MOVS ES:DAT2，DAT1；串操作的源操作数和目标操作数可同时为内存数据
REP MOVS BYTE PTR BUF2，SS:BUF1；源操作数段寄存器用SS不能缺省，目标操作数段寄存器用ES可缺省。
REPE CMPS WORD PTR[DI]，[SI+20H]；比较字串，直到ZF=0(不相等)或CX=0(比较完成了)为止。
REPNE SCASB；从ES:[DI]所指的字串中找AL的内容，直到ZF=1(找到)或CX=0(找完)为止。
LODSW；将DS:[SI]中的字读入AX，同时DF=0则SI＝SI+2；DF=1则SI＝SI-2。
REP STOSB；将AL存入ES:[DI]所指字节串，直到CX=0为止。

## Slide 115
例1：把DATA1段中0020H开始的30H个字节送到DATA2段中0100H开始的单元中。
MOV AX，DATA1
MOV DS，AX
MOV AX，DATA2
MOV ES，AX
MOV SI，0020H
MOV DI，O1OOH
MOV CX，0030H
LOP:MOV AL，[SI]
MOV ES:[DI]，AL CLD
INC SI ＝>LOP:MOVSB ＝>CLD
INC DI LOOP LOP REP MOVSB
LOOP LOP
MOV AH，4CH
INT 21H

## Slide 116
例2：将DATA:[1000H]开始的100个字节单元清零。
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV ES，AX
MOV DI，1000H
XOR AL，AL
MOV CX，64H
CLD
REP STOSB
MOV AH，4CH
INT 21H
例3：将内存中一数据块中小写字母转换成大写字母，数据块以回车符(0DH)结束。
MOV AX，DATA1
MOV DS，AX
MOV ES，AX
LEA SI，DA1
LEA DI，DA1
CLD JNC LP2
LP1:LODSB SUB AL，20H
CMP AL，0DH LP2:STOSB
JZ LP3 JMP LP1
CMP AL，61H LP3:MOV [DI]，AL
JC LP2 HLT
CMP AL，7BH

## Slide 117
例4:DATA段内有两串50字节字符串DA1和DA2，比较两串是否完全相同，相同则显示‘Y’，否则显示‘N’。
START:MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV ES，AX
LEA SI，DA1
LEA DI，DA2
CLD
MOV CX，32H
REPE CMPSB
JZ LPl；两串相同转LP1
MOV DL，‘N’
JMP LP2
LP1: MOV DL，‘Y’
LP2: MOV AH，02H
INT 21H
MOV AH，4CH
INT 21H
例5:在32字节的串中查找是否存在‘$’字符。若存在，则将所在地址送入BX寄存器，否则将BX寄存器清0。
……
CLD
MOV DI，0000H
MOV AL，‘$’
MOV CX，20H
REPNZ SCASB
JZ find
MOV BX，0
JMP exit
find: DEC DI
MOV BX，DI
exit: ……

## Slide 118
处理器控制指令提供了控制进位、测试BUSY/TEST管脚及其他各种功能。这些指令中有些是在硬件控制时使用。
处理器控制指令包括：
位操作控制指令：STC 、CLC、CMC、STD
CLD、STI、CLI
空操作指令： NOP
暂停指令： HLT
等待指令： WAIT
交权指令： ESC
总线锁定指令： LOCK
处理器控制类指令

## Slide 119
标志位操作指令
名称 | 格式 | 操作
清 CF | CLC | CF←0
置 CF | STC | CF←1
清 DF | CLD | DF←0
置 DF | STD | DF←1
清 IF | CLI | IF←0
置 IF | STI | IF←1
CF 求反 | CMC | CF←!CF

## Slide 120
空操作指令（NOP）
格式： NOP
说明：执行NOP不影响FR、寄存器和存储器内容，不进行任何操作，只占用3个时钟周期，而后继续执行下面的指令。
暂停指令（HLT）
格式： HLT
说明：CPU进入暂停，不进行任何操作，只有当中断、硬件复位或DMA操作才能退出暂停状态。当中断返回时将返回到HLT下一条指令处。程序中出现这条指令通常是为了等待中断。
等待指令（WAIT）
格式： WAIT
说明：当8086/8088的TEST引脚变高无效时，WAIT指令使CPU处于等待状态。在等待中无任何操作，此时允许硬件中断，但在返回时仍进入等待状态，只有当TEST信号变低有效时，CPU才退出等待，执行下条指令。

## Slide 121
交权指令（ESC）
格式： ESC exp_op，src
将内存中操作数送上数据总线，供其它处理器使用。且不影响FR。
说明：1.exp_op：其它处理器的操作码(外操作码)
2.src 是存储器中操作数
总线锁定指令（LOCK）
格式： LOCK
说明：这是个特殊指令，可以放在任何一条指令前面的单字节前缀。这个指令前缀迫使8086/8088 CPU的总线锁定信号LOCK维持低电平(即有效地址)，直到执行完指令。外部硬件可接收LOCK信号，在其有效期间，禁止其它处理器对总线进行访问。在共享资源的多处理器系统中，必须提供一些手段对这些资源的存取进行控制，指令前缀LOCK就是一种手段。

## Slide 122
本章总复习

## Slide 123
指令类型 |  | 助记符
串处理 | 串操作 | MOVSB/W、CMPSB/W、SCASB/W、STOSB/W、LODSB/W
 | 重复前缀 | REP、REPZ/REPE、REPNZ/REPNE
程序 控制 转移 | 无条件转移 | JMP
 | 条件转移 | JC、JNC、JZ/JE、JNZ/JNE、JS、JNS、JO、JNO、JP/JPE、JNP/JPO
 |  | JA/JNBE、JNA/JBE、JB/JNAE、JNB/JAE
 |  | JG/JNLE、JNG/JLE、JL/JNGE、JNL/JGE
 | 循环控制 | LOOP、JCXZ、LOOPZ/LOOPE 、LOOPNZ/LOOPNE
 | 子程序调用 | CALL、RET
 | 中断指令 | INT、INTO、IRET
处理器控制 |  | CLC、STC、CLD、STD、CLI、STI、CMC、HLT、NOP、WAIT、ESC、LOCK

## Slide 124
中断和子程序的比较
中断和子程序调用之间有其相似和不同之处。它们的工作过程非常相似，即：暂停当前程序的执行，转而执行另一程序段，当该程序段执行完时，CPU都自动恢复原程序的执行。它们的主要差异有：
1、子程序调用一定是程序员在编写源程序时事先安排好的，而中断是由中断源根据自身的需要产生的，是不可预见的（用指令INT引起的中断除外）；
2、子程序调用是用CALL指令来实现的，但没有调用中断的指令，只有发出中断请求的事件（指令INT是发出内部中断信号，而不要理解为调用中断服务程序）；
3、子程序的返回指令是RET，而中断服务程序的返回指令是IRET。
4、在通常情况下，子程序是由应用系统的开发者编写的，而中断服务程序是由系统软件设计者编写的。

## Slide 125
例1:有3个无符号数分别存在AL，BL，CL中，其中有2个数是相同的，找出不同的数并保存到DL中。
    START:CMP AL,BL
JNZ LP1
MOV DL,CL
JMP LP3
LP1: CMP AL,CL
JNZ LP2
MOV DL,BL
JMP LP2
MOV DL,BL
JMP LP3
LP2: MOV DL,AL
LP3: MOV AH,4CH
INT 21H

## Slide 126
例2:将首地址为STR，长度为N的字符串的顺序颠倒过来。
    START:LEA SI,STR
    MOV CX,N
    MOV DI,SI
ADD DI,CX
DEC DI
SHR CX,1;CX=CX/2
NEXT: MOV AL,[SI]
XCHG AL,[DI]
XCHG AL,[SI]/MOV [SI],AL
INC SI
DEC DI
LOOP NEXT
MOV AH,4CH
INT 21H

## Slide 127
例3:将AL中的各位顺序颠倒后保存在AH中
    START:MOV AH,0
    MOV CX,8
    LP1: SHR AL,1
    RCL AH,1
    LOOP LP1
MOV AH,4CH
INT 21H
AL
AH
CF

## Slide 128
例4:当从03F8H端口读取的字节中的bit1和bit3位同时为“1”时，表示03FBH端口有8位数据准备好，数据被读取后， 03F8H端口读取的字节中的bit1和bit3位就不同时为“1”了。从03FBH端口读取200个字节，保存到内存DAT开始的地方。
START:LEA SI,DAT MOV CX,200 NEXT: MOV DX,03F8H WAT: IN AL,DX AND AL,0AH CMP AL,0AH JNZ WAT MOV DX,03FBH IN AL,DX MOV [SI],AL INC SI LOOP NEXT MOV AH,4CH INT 21H | 

## Slide 129
例5:编写一个利用异或加解密字符串的子程序，字符串在STR中，字符串长度在CX中，加解密字符在AL中。
PUSH AX
PUSH CX
PUSH SI
PUSHF
LEA SI,STR
NEXT: MOV AH,[SI]
XOR AH,AL
MOV [SI],AH
INC SI
LOOP NEXT
POPF
POP SI
POP CX
POP AX
RET

## Slide 130
例6:将键盘输入的2位十进制数，保存为1字节的压缩型BCD码，保存在DAT单元中。
START:MOV AH,1
INT 21H
AND AL,0FH
MOV CL,04
SHL AL,CL
MOV BL,AL
INT 21H
AND AL,0FH
OR AL,BL;ADD AL,BL
MOV DAT,AL
MOV AH,4CH
INT 21H