## Slide 1: 可编程接口技术
CPU与外设之间的信息交换是通过I/O接口完成的。不同的外设有不同的接口电路与之对应。接口电路的复杂程度与接口的功能相关。为了适应不同的需要，芯片生产厂商推出了各自系列的接口芯片，主要分为两类： 1、专用接口芯片 这类芯片是专门为外设的某种功能设计的，不需要进行任何设置即可工作。如：振荡器、锁存器、缓冲器、ADC、DAC等 2、可编程接口芯片 这类芯片可用于多种场合，使用前需要对芯片进行设置来确定其工作模式、工作状态和功能。如：并行接口芯片、串行接口芯片、定时/计数器、中断控制器、DMA控制器等。

## Slide 2
并行通信接口芯片 8255A
8255A为可编程的并行I/O接口芯片。具有三个8位端口(A口、B口、C口)，一个8位控制寄存器，共占用4个口地。8255A为+5V供电，40个引脚。
8255A引脚与内部结构
与CPU连接的信号线
D7－D0：数据线，三态双向
CS：芯片选择信号
RD/WR：芯片读/写信号
A1，A0：端口选择信号
RESET：复位信号
与外设连接的信号线
PA7- PA0: A口数据信号
PB7- PB0: B口数据信号
PC7- PCO: C口数据信号

## Slide 3
8255A内部结构：
端口A：
具有一个8位数据输入锁存器和一个8位数据输出锁存器/缓冲器，故数据输入/输出均锁存。
端口B、端口C：
具有一个8位数据输入缓冲器和一个8位数据输出锁存器/缓冲器，故有输出锁存，无输入锁存。

## Slide 4
CS | RD | WR | A1 | A0 | 端口选择及操作
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 数据送入端口A
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 数据送入端口B
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 数据送入端口C
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 写入控制字
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 数据从端口A送出
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 数据从端口B送出
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 数据从端口C送出
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 无操作，输出三态
0 | 1 | 1 | X | X | 无操作，输出三态
1 | X | X | X | X | 禁止，输出三态
8255A端口选择操作：

## Slide 5
8255A工作方式 8255A有三种工作方式，三个口可以同时以各自选择的工作方式工作。8255A各口在正常工作前必须进行初始化设置，以确定各口的工作方式： 方式0——基本输入或输出方式，为单向8位传输方式。多适用于同步数据传输场合，无需握手信号，可直接进行传输，也可用于查询方式，此时往往用C口做为状态线和控制线。三个端口均可以工作在此方式。 方式1——选通输入或输出方式，为单向8位传输方式。只有A口、B口可工作在方式1状态，此时C口某些线做为A口、B口的联路线，C口的其它线可以工作在方式0下。 方式2——双向传输方式，既可输入又可输出。只有A 口可以采用方式2工作，此时C口中的5根线做为A口的握手线，其余的三条可以做为B口的握手线，或与B口一起工作在方式0状态。

## Slide 6
8255A共有2个控制字: 方式选择控制字和C口位控控制字。2个控制字均需要送入控制寄存器口地址中，其区别在于控制字中D7。当D7=1时，为方式选择控制字，D7=0时，为C口位控控制字。
方式控制字：
返回

## Slide 7
C口位控控制字：

## Slide 8
8255A应用实例：
工作在方式0下
一般可以不需握手，直接读写数据；也可利用C口进行查询方式工作。
;设8055A的地址为80H
MOV AL,10010000B
OUT 83H,AL
IN AL,80H
OUT 81H,AL
HLT
控制字

## Slide 9
工作在方式1下
A口和B口可工作于方式1，此时C口某些线做状态或控制用，这些线巳被定义，用户不能编程改变。
输入方式时C口各状态
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
I/O | I/O | IBFA | STBA | INTRA | STBB | IBFB | INTRB
输出方式时C口各状态
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
OBFA | ACKA | I/O | I/O | INTRA | ACKB | OBFB | INTRB

## Slide 10
工作在方式1输入下
A口 B口

## Slide 11
工作在方式1下的输入时序：
①外设数据准备好，向8255A发出STB数据有效信号，并将数据送入8255A的缓冲器，并使8255A的IBF变高，表示数据缓冲器满。
②STB变高时，如果INTE＝1则会使INTR变高，产生中断请求，要CPU取走数据。
③CPU用IN指令取数据，RD的下降沿将使INTR无效。
④RD上升沿将IBF变无效，表示数据被CPU取走，BUFF空。

## Slide 12
工作在方式1输出下
A口 B口

## Slide 13
工作在方式1下的输出时序：
①8255A的某个端口收到CPU的数据，将OBF信号变低，通知外设，数据已经准备好。
②ACK为外设应答线，低电平表示外设已将数据取走。
③ACK无效时，如果INTE＝1且OBF＝1时，8255A会向CPU发出中断请求，表示数据已被外设取走，可以发送下一个数据。

## Slide 14
8255A应用实例：
工作在方式1下

## Slide 15
工作在方式2下
仅A口可工作于方式2(双向I/O方式)，此时占用C口的5根线做联络线，各信号线的名称及作用基本上与方式1相同。

## Slide 16
工作在方式2下
C口各位状态
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
OBFA | ACKA | IBFA | STBA | INTRA | STBB | IBFB | INTRB
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
OBFA | ACKA | IBFA | STBA | INTRA | ACKB | OBFB | INTRB
B口为方式1输入
B口为方式1输出
方式2下的接口：
程序查询式接口：从C口读状态字，根据输入、输出状态，决定是否输入输出。
中断驱动式接口：只能采用查询式中断：中断响应后，先读状态字，查明是输入中断还是输出中断，再转入相应中断服务。

## Slide 17
工作在方式2下的接口方法举例：主－从机接口
译
码
器
8255
A口
D7-D0
DB
从机
主机
DB
AB
CB
MPU
INT
PC6
PC7
PC5
PC4
PC3
INTRA
MPU
ACKA
IBFA
OBFA
AB
STBA
EN
EN
D0
D7
IN80H
IN40H
OUT20H
IOW
IOR

## Slide 18
从机读/写流程图

## Slide 19
主机读写数据流程图

## Slide 20
例1：设8255A工作在方式1下，A口输出，B口输入，PC4-PC5为输入，A口允许中断，B口禁止中断，8088工作在最小模式，试编写初始化程序(端口地址为60H－63H)。
初始化程序：
MOV AL,0AEH
OUT 63H,AL
MOV AL,0DH
OUT 63H,AL
MOV AL,04H
OUT 63H,AL
8255A应用实例

## Slide 21
例2：用8255A实现用LED反映开关状态。设开关闭合时LED亮，CPU为8088最小模式。

## Slide 22
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE ST: MOV DX,113H MOV AL,10000010B OUT DX,AL ;送控制字 LP: MOV DX,111H IN AL,DX ;读状态 MOV DX,110H OUT DX,AL ;置LED状态 MOV AH,0BH;键盘操作 INT 21H CMP AL,0FFH JZ EXIT0;有键盘操作就退出 JMP LP EXIT0: | MOV AH,4CH INT 21H CODE ENDS END ST
控制字

## Slide 23
例3：用8255A做为打印机接口，设8255A采用方式1的中断方式工作，CPU为8088最小模式。
设口地址为OCOH-OC7H，即：
A口地址：OCOH、OClH
B口地址: OC2H、0C3H
C口地址：OC4H、OC5H
控制字地址：OC6H、OC7H
设中断类型码为OBH，试编程序实现打印6个字符。
COH=11000000B
C1H=11000001B
C2H=11000010B
C3H=11000011B
C4H=11000100B
C5H=11000101B
C6H=11000110B
C7H=11000111B

## Slide 24
主程序流程图：
中断程序流程图：

## Slide 25
参考程序： ;初始化打印机缓冲区 DA SEGMENT DATA DB ‘HELLO!’ DA ENDS ;设置堆栈 STA SEGMENT STACK DW 10 DUP(?) STA ENDS ;代码段 CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DA ASSUME SS:STA MA: ;8255A初始化 ;A口输出方式1 MOV AL,10100000B OUT 0C6H,AL | ;置PC0=1 MOV AL,00000001B OUT 0C6H,AL ;初始化中断向量表 XOR AX,AX ;DS指向0000段 MOV DS,AX MOV AX,OFFSET INTPRG ;置中断矢量偏移量 ;0BH*4=2CH MOV WORD PTR[002CH],AX MOV AX,SEG INTPRG ;置中断矢量段基值 MOV WORD PTR[002EH],AX ;设置数据区指针，打印字数 MOV AX,SEG DATA MOV DS,AX MOV DI,OFFSET DATA MOV CX,6
控制字

## Slide 26
;中断控制器初始化 …… ;允许8255A中断请求 ;置INTEA=1(PC6=1) MOV AL,00001101B OUT 0C6H,AL ;等待中断 HH: CMP CX,0 ;打印完成转STOP0 JZ STOP0 ;开CPU中断 STI JMP HH STOP0: ;禁止8255A中断请求 ;置INTEA=0(PC6=0) MOV AL,00001100B OUT 0C6H,AL | …… ;程序结束退出 MOV AH,4CH INT 21H ;中断服务程序 INTPRG PROC MOV AL,[DI] OUT 0C0H,AL MOV AL,00000000B OUT 0C6H,AL;置PC0=0 INC AL OUT 0C6H,AL;置PC0=1 INC DI DEC CX IRET INTPRG ENDP CODE ENDS END MA

## Slide 27
例4：用8255A实现4*4键盘控制。
分析：键盘识别的方法有：行扫描法和行反转法，两种方法的接口电路均可采用8255A实现，本题采用行反转法。接口电路如图：

## Slide 28
采用反转法的编程步骤：
1、行线PA口输出00H，读列线PB口，为OFH则无键按下；
2、若有键按下，将PB口读入的数据送出，读PA口；
3、将PA口读入的数据左移4位，加上PB口低4位形成键值；
DA SEGMENT BUFF DB 0FFH;键值单元 PORT EQU 0E0H;口地址 DA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DA KEY PROC MA: PUSH DX MOV AX,0 PUSH AX MOV AX,DA MOV DS,AX LP0: | ;A口方式0输出 ;B口方式0输入 MOV AL,10000010B MOV DX,PORT+3 OUT DX,AL LP1: ;行线置0 MOV AL,00000000B MOV DX,PORT+0 OUT DX,AL ;读列线 MOV DX,PORT+1 IN AL,DX AND AL,0FH

## Slide 29
;判断是否有键按下 CMP AL,0FH ;无键按下就再查 JZ LP1 ;保存列线值 MOV BL,AL ;延时20ms CALL DELAY ;A口方式0输入 ;B口方式0输出 MOV AL,10010000B MOV DX,PORT+3 OUT DX,AL ;取列线值 MOV AL,BL MOV DX,PORT+1 OUT DX,AL MOV DX,PORT+0 | ;读行线 IN AL,DX MOV CL,04H SHL AL,CL ;获得键值并保存 OR AL,BL MOV BUF,AL RET KEY ENDP CODE ENDS END MA

## Slide 30
例5：8255A在PC系统中的应用

## Slide 31
串行通信接口芯片 8250/8251
计算机与外部信息交换方式有两种：一种是并行通信，另一种是串行通信。并行通信时，数据各位同时传送。而串行通信时，数据和控制信息是一位接一位串行地传送下去。这样，虽然速度会慢一些，但传送距离长，硬件电路也相应简单，成本低。
串行通信根据通信管理方式、通信速度、应用领域及通信格式的不同，分成很多种类。

## Slide 32
串行通信接口技术的概念
串行通信是指将构成字符或数据的每个二进制数，依据一定的顺序按位进行传送的通信方式。显而易见，数据各不同的位可以分时使用同一传输通道，因此可以减少传输通道的信号连接线，但是传输双方必须协调工作，这种协调方法从原理上可分成两种：
1、异步通信
2、同步通信

## Slide 33
异步通信
异步串行通信规定了数据的传送格式，即每个数据以相同的帧格式传送。每一帧信息由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成。
在异步通信中，宇符数据以上图所示的格式，一个接一个的传送。在发送间隙，即空闲时，通信线路总是处于逻辑‘1’状态(高电平)，每个字符数据的传送均以逻辑‘0’(低电平)开始

## Slide 34
起始位：通信线上没有数据传送时处于逻辑‘1’状态。发送设备要发送数据时，先发出一个逻辑‘0’信号，这个逻辑低电平就是起始位。起始位所起的作用就是表示字符传送开始。
数据位：接收设备收到起始位信号后，紧接着就会收到数据。数据的位数可以选择5位、6位、7位或8位。在数据传送过程中，数据位从最小有效位(最低位)开始传送。
奇偶校验位：数据位发送完成后，发送奇偶校验位用于有限差错检测，通信双方在通信时必须约定一致的奇偶校验方式。(如奇校验方式：传输时会自动在校验位上插入‘1’或‘0’，使之连同数据位中‘1’的个数为奇数)
停止位：在奇偶校验位或数据位(无奇偶校验时)后发送停止位。停止位可以选择1位、1.5位或2位。停止位是一个字符数据的结束标志。

## Slide 35
同步通信
在异步通讯中，每一个字符要用起始位和停止位做为字符开始和结束的标志，以至占用了时间。所以在数据块传输时，为了提高传输速度，常去掉这些标志，采用同步传输。同步通信在每个数据块传送开始时，通过收发同步字符(SYN)使双方同步。
同步通信的特点：
1、以同步字符做为传送的开始，从而使收/发双方取得
同步。
2、每位占用的时间相等。
3、字符数据之间不允许有空隙，当线路空闲或没有字符发送时，传送同步字符。

## Slide 36
波特率和接收/发送时钟
通信线上的字符数据是按位传送的，每一位宽度(位信号持续时间)由数据传送速率确定。波特率即数据传送速率的规定：单位时间内传送的信息量，以每秒传送的位(Bit)表示，单位为波特。

## Slide 37
单工、半双工、全双工通信方式
串行通信中，要把数据从一个地方传送到另一个地方，必需使用通信线路。数据在通信线路两端的工作站(通讯设备或计算机)之间传输。按照通信方式，可将数据传输线路分成三种：
1、单工方式:
通信线的一端连接接收器，一端连接发送器，数据按照一个固定的方向传送。
2、半双工方式：
每个通信设备都有一个发送器和接收器，通过收发开关接到通信线路上。
3、全双工方式：
采用信道划分技术，不是交替发送和接收，可同时进行。

## Slide 38
通信数据的差错检测和校正
通信的关键不仅是能够传送数据，重要的是能准确传送。检出差错的方法有：奇偶校验、校验和、循环冗余码等。校验错误方法主要有：海明码校验、交叉奇偶校验。
通信的基本原理
串行通信接口芯片种类和型号繁多，有能完成异步通信的硬件电路，称为UART，即通用异步接收器/发送器(如：INS 8250)；有能完成同步通讯的硬件电路称为USRT；也有既能异步又能同步通信的硬件电路，称为USARTRU(如：Intel 8251A)。
从本质上讲，所有的串行接口电路都是以并行数据形式与CPU接口，而以串行数据形式与外部逻辑接口，其基本功能就是实现串→并、并→串转换。

## Slide 39
可编程串行通信接口8251
1、可工作于同步方式或异步方式，全双工方式，输入/输出与TTL电平兼容。
2、同步方式下，波特率0-64K bps，每个字符可为5-8位，可内同步或外同步，能自动插入同步字符。
3、异步方式下，波特率0-19.2K bps，每个字符可为5-8位，可产生启动位，设定停止位位数，时钟速率可设为波特率的1、16、64倍。
4、具有自动检测功能，可检测奇偶错、溢出错、帧错误。

## Slide 40
8251内部工作原理

## Slide 41
数据总线缓冲器
用来把8251A连接到系统数据总线上。在CPU对8251A进行读/写操作时，8251A经数据总线缓冲器与CPU进行发送或接收数据操作。此外，控制字、命令字和状态信息也通过数据总线缓冲器传输。

## Slide 42
8251读/写操作方式
1、收到写信号WR，将数据总线的数据或控制字写入8251A。
2、收到读信号RD，8251A将数据或状态字送往数据总线。
3、C/D信号与读/写组合通知8251A，当前读/写的是数据还是控制字、状态字。
4、时钟信号CLK完成8251A内部定时。同步方式时CLK必须大于发送时钟TxD或接收时钟RxD的30倍；异步方式时CLK必须大于TxD或RxD的4.5倍。
5、接收到复位信号RESET时，8251A处于空闲状态。

## Slide 43
调制解调控制电路
使8251A可直接连接调制解调器。
DTR－数据终端准备好，输出。
有效时，表示CPU已经准备好接收数据，其状态可软件定义。
DSR－数据装置准备好，输入。
有效时，表示调制解调器或外设已准备好发送数据，实际是
对DTR的应答。
RTS－请求发送信号，输出。
有效时，表示CPU准备好发送数据，其状态可软件定义。
CTS－清除发送信号，输入。
有效时，表示调制解调器已经做好接收数据准备，实际上是对RTS的响应。只有当CTS=O时，发送器才可串行发送数据。

## Slide 44
发送缓冲器
把来自CPU的并行数据和相应的控制信息，转换成串行数据，从TxD引脚发出。

## Slide 45
发送控制电路
与发送缓冲器配合工作，控制和管理所有与串行发送有关的功能。
1、在异步方式下，为数据加上起始位、校验位和停止位。
2、在同步方式下，插入同步字符，在数据中插入校验位。
TxRDY：发送数据准备好
TxE：发送器空
TxC：发送器时钟

## Slide 46
接收缓冲器
用来从RxD引脚接收串行数据，并按照相应的格式将串行数据转换成并行数据。

## Slide 47
接收控制电路
与接收缓冲器配合工作，管理有关接收的所有功能。
1、在异步通信方式下，芯片复位后，先检测输入信号中的有效‘1’，一旦检测到，就接着寻找有效的低电平来确定启动位。
2、消除假启动位的干扰。
3、对接收到的信息进行奇偶校验，并根据校验结果建立相应的状态位。
4、检制停止位，并按照检测结果，建立状态位。
RxRDY：接收数据准备好
RxC：接收数据时钟
SYNDET：同步检测信号

## Slide 48
8251的接口信号
8251A做为CPU和外部设备(或调制解调器)之间的接口，8251A对外信号分为两组，一组是8251A与CPU之间的信号，一组是8251A与外部设备之间的信号。
Notes: 关于8251的地址问题，参见书p321－322
对于8086系统其为16位数据线，低8位接偶地址，因此8251占用2个偶地址，低地址为数据口，高地址为控制/状态口

## Slide 49
8251A与CPU的连接信号
1、数据线D0-D7，双向三态、8位缓冲器
2、片选信号CS，由地址线和M/IO信号译码产生
3、读/写控制信号线WR、RD
4、控制/数据选择C/D，区分当前数据线上信息的种类
C/D=1 —— 传送控制信息
C/D=0 —— 传送数据

## Slide 50
5、收发联络信号
TxRDY－发送器准备好
TxRDY=l，8251A的发送器可以接收数据，CPU向8251A发送数据后TxRDY=O。
TxE－发送器空
表示发送器中的移位寄存器变空，数据已发出。
RxRDY－接收器准备好
RxRDY=l，表示8251A已经从外设接收到数据，等待CPU读取。CPU读取数据后自动复位。
SYNDET－同步检测
内同步：SYNDET做为输出端，8251A检测到同步字符，会输出高电平，表示接收已达到同步；
外同步：SYNDET做为输入端，接收外部同步脉冲，使8251A的接收时钟与之同步。

## Slide 51
8251A与外设的连接信号
数据信号
TxD－发送数据端。CPU(并行)→8251A→串行数据
RxD－接收数据端。串行数据→8251A(并行)→CPU
收发联络信号
DTR－数据终端准备好。8251A(表示CPU准备好接收数据)→外设
DSR－数据装置准备好。外设(表示外设准备好发数据)→8251
RTS－请求发送信号。8251A(表示CPU准备好发数据)→外设
CTS－清除允许发送信号。外设对RTS的响应信号，当其有效时8251A才能发送。
注意：若外设不要联络信号，这些信号线可以悬空。但CTS必须接地，CPU才能发送数据
时钟信号
CLK－8251A内部工作时钟，产生内部工作时序。
RxC/TxC－接收/发送时钟，由外部时钟提供。用于控制8251A收发数据的速率。
同步方式：接收/发送时钟频率等于传送数据的波特率。
异步方式：接收/发送时钟频率可以取波特率的1、16、64倍，初始化时由波特率系数指明。

## Slide 52
8251A的编程结构：2个控制字和1个状态字
编程结构并不是一个器件的内部结构，而是从使用者的角度归纳出来的。所以编程模块中有的与内部结构模块对应，有的可能不对应内部结构中的模块。

## Slide 53
8251A模式控制寄存器
决定了8251A是工作在同步模式还是异步模式， 决定了所有接收和发送字符的格式。不同的工作模式，各位状态的意义不一样，这是由程序在8251A初始化时设置的。

## Slide 54
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
8251A模式寄存器(写入控制口)
波特率因子：
00－同步方式
01－波特率因子为1
10－波特率因子为16
11－波特率因子为64
数据位数目：
00－5位
01－6位
10－7位
11－8位
是否有校验位：
0－无
1－有
校验类型：
0－奇校验
1－偶校验
D1D0≠00
停止位数目：
00－无意义
01－1个停止位
10－1.5个停止位
11－2个停止位
D1D0＝00
D6：同步方式：
0－内同步
1－外同步
D7：同步字符数目：
0－2个同步字符
1－1个同步字符
返回

## Slide 55
8251A同步字符寄存器
8251A的两个同步字符寄存器用来存储同步方式中所用的同步字符。由程序设置。
如果采用同步模式通信，在设置完成模式控制字后，需要设置同步字符。

## Slide 56
8251A操作命令寄存器
主要用来控制8251A的工作，其内容由程序设定。

## Slide 57
EH | IR | RTS | ER | SBRK | RxE | DTR | TxEN
8251A操作寄存器(命令控制字，写入控制口)
发送允许：
1－允许 0－屏蔽
接收允许：
1－允许 0－屏蔽
出错标志复位
1－使状态寄存器中的3个错误标志复位
数据终端准备好：
1－使DTR＝0
1－使TxD=0
0－正常
请求发送：
1－使RTS输出低电平
内部复位：
1－软件复位(下一条命令是方式字)
搜索同步字符：
1－启动搜索
返回

## Slide 58
接收移位寄存器和数据输入缓冲器
数据输入寄存器和数据输出寄存器使用同一个端口地址，但实际上做为两个端口，一个为输入口，一个为输出端口。
接收移位寄存器将到达RxD端的串行数据接收之后进行移位，变为并行数据，传送到数据输入寄存器，CPU判断状态无误，读入数据。

## Slide 59
发送移位寄存器和数据输出缓冲器
数据输入寄存器和数据输出寄存器使用同一个端口地址，但实际上做为两个端口，一个为输入口，一个为输出端口。计算机通过8251A输出数据的过程中，CPU通过数据总线将数据传送到8251A的数据输出寄存器，然后自动输到发送移位寄存器。移位寄存器用移位的方法将并行数据变为串行数据，从TxD端送往外部设备。

## Slide 60
8251A状态寄存器
数据状态寄存器在8251A的工作过程为执行程序提供一定的状态信息

## Slide 61
DSR | SYNDET | FE | OE | PE | TxE | RxRDY | TxRDY
8251A状态寄存器(反映接口线和通信状态，控制口读取)
1－数据缓冲区为空，CPU可送数据
1－奇偶校验错误
1－CPU可读数据
1－溢出错误
1－表示发送器空
1－帧格式错误
1－找到同步字符
1－DSR引脚为低电平
返回

## Slide 62
8251A初始化及工作编程
8251A在工作之前需要通过初始化设置工作模式、联络信号的状态及启动工作等，在数据传输时需要查询状态正确后再传输。
l、异步方式：送模式控制字后，必须紧跟着进行操作命令字的设置，然后才可开始读状态字、测试状态，状态正确再传送数据。
2、同步方式：送模式控制字后，应马上输出同步字符，在一个或两个同步字符之后，再设置操作命令字，然后再读状态字、测试状态，状态正确再传送数据。
3、在数据传送结束后，或不知8251A当前的工作状态，而需要改变工作模式，必须用操作命令控制字将IR置‘1’，使8251A内部复位，之后8251A才可重新设立模式控制字，改变传送方式。

## Slide 63
8251A操作命令控制字的使用:
1、确定工作方式——方式选择控制字
确定的工作状态——操作命令控制字
2、工作方式不变——方式选择控制字不变
改变工作状态——随时重新写入操作命令控制字
3、改变工作方式：
复位——操作命令控制字(40H)
新的工作方式——方式选择控制字

## Slide 64
8251A编程流程图

## Slide 65
例1：异步模式下的初始化程序。设8251A控制和状态口地址为52H，工作在异步方式，7位数据，偶校验，2位停止位，波特率因子=16，则模式控制字：
11 | 1 | 1 | 10 | 10 | ＝FAH
2位停止位 | 偶校验 | 有校验 | 7位数据 | 波特率因子＝16 | 
可发送又可接收：应使发送请求RTS有效，清出错标志，接收允许RxE有效，使接收器处于启动状态；使数据终端准备好DTR有效，通知调制解调器,CPU已准备好，发送允许TxE有效，发送器处于启动状态；则操作命令字：
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ＝37H
不搜索同步字符 | 不复位 | RTS＝0 | 出错状态复位 | 正常工作 | RxE＝1 | DTR＝0 | TxE＝1 | 
MOV AL,0FAH；送模式控制字
OUT 52H,AL
MOV AL,37H；送操作命令字 OUT 52H,AL
模式控
制字
操作命
令字
Notes: 关于8251的地址问题，参见书p321－322

## Slide 66
例2：同步模式下的初始化程序。设8251A控制和状态口地址为52H，工作在同步方式，7位数据，偶校验，2个同步字符可相同或不同，本题要求均为16H；则模式控制字：
0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 00 | ＝38H
2个同步字符 | 内同步 | 偶校验 | 有校验 | 7位数据 | 同步模式 | 
操作命令字：
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ＝B7H
同步字符搜索 | 不复位 | RTS＝0 | 出错状态复位 | 正常工作 | RxE＝1 | DTR＝0 | TxE＝1 | 
MOV AL,38H；送模式控制字
OUT 52H,AL MOV AL,B7H；送操作命令字
MOV AL,16H；送同步字符 OUT 52H,AL
OUT 52H,AL
OUT 52H,AL
模式控
制字
操作命
令字

## Slide 67
特别指出
在实际使用中，当未对8251A设置模式控制字时，如果要使8251A进行内部复位，一般采用送3个00H，再送1个40H的方法，这也是8251A的编程约定。40H可以看成是使8251A进行内部复位操作的实际代码。即使设置了模式字之后，也可用这个方法使8251A执行内部复位。实例如下：
; INIT: XOR AX,AX MOV CX,03H MOV DX,控制端口地址 OUT1: CALL KKK LOOP OUT1；送3个0 MOV AL,40H CALL KKK；送1个40H MOV AL,模式控制字 CALL KKK …… | KKK: OUT DX,AL PUSH CX MOV CX,02H ABC: LOOP ABC POP CX RET

## Slide 68
例2：采用8251A实现两台微机按RS232标准进行串行接口通讯。假设系统采用异步通讯，查询方式，A机向B机发送5字节数据。
Notes: TTL电平转换为RS232电平用：MC1488
RS232电平转换为TTL电平用：MC1489

## Slide 69
说明：
发送端CPU先对发送端接口8251A初始化(送模式字和操作字)，然后读状态字，查询TxRDY是否有效，若TxRDY=1(D0＝1)，则向8251A输出一个数据，再查询，再输送……，直到全部数据送完为止。显示‘OK!’后程序退出。
接收端CPU先对接收端接口8251A初始化(送模式字和操作字)，然后读状态字，查询到RxRDY有效(D1＝1)且无奇偶错(D3＝0)，则从8251A读取一个数据，再查询，再读入……，直到全部数据接收完为止，最后显示‘ok!’后程序退出，若出现传输错误显示‘ERR!’后程序退出。

## Slide 70
发送端程序： DATA SEGMENT DA1 DB 5 TABLE1 DB 1,2,3,4,5 PORT1 EQU 82H;控制口地址 PORT2 EQU 80H;数据口地址 TABLE2 DB ‘OK!$’ DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA SLL: MOV DX,PORT1 ;设置模式控制字 MOV AL,5FH;异步,8位数据, ;奇校验,1位停止位, ;波特率因子64 OUT DX,AL ;设置操作命令，允许发送 MOV AL,11H OUT DX,AL MOV AX,DATA MOV DS,AX | MOV DI,OFFSET TABLE1 MOV CL,DA1 XOR CH,CH NEXT: MOV DX,PORT1 IN AL,DX;读状态 AND AL,01H JZ NEXT;若TxRDY=0,发送没 ;准备好 MOV DX,PORT2 MOV AL,[DI] OUT DX,AL INC DI LOOP NEXT LEA DX,TABLE2 MOV AH,09H INT 21H MOV AH,4CH INT 21H CODE ENDS END SLL
模式控
制字
操作命
令字

## Slide 71
接收端程序： DATA SEGMENT DA1 DB 5 TABLE1 DB 5 DUP(0) PORT1 EQU 62H;控制口地址 PORT2 EQU 60H;数据口地址 TABLE2 DB ‘OK!$’ TABLE3 DB ‘Err!$’ DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA SRR: MOV DX,PORT1 ;设置模式控制字 MOV AL,5FH;异步,8位数据, ;奇校验,1位停止位, ;波特率因子64 OUT DX,AL ;设置操作命令，允许接收 MOV AL,14H OUT DX,AL MOV AX,DATA | MOV DS,AX MOV DI,OFFSET TABLE1 MOV CL,DA1 XOR CH,CH COMT: MOV DX,PORT1 IN AL,DX;读状态 ROR AL,1 ROR AL,1 JNC COMT;若RxRDY=0,接收 ;没准备好 ROR AL,1 ROR AL,1 JC ERR;PE=1有奇偶错，转 MOV DX,PORT2 IN AL,DX MOV [DI],AL INC DI LOOP COMT LEA DX,TABLE2 MOV AH,09H INT 21H
模式控
制字
操作命
令字
状态字

## Slide 72
JMP DD ERR: LEA DX,TABLE3 MOV AH,09H INT 21H DD: MOV AH,4CH INT 21H CODE ENDS END SLL | 

## Slide 73
可编程计数/定时器8253/8254
在计算机的应用中，常常要对外界的某些信号进行计数，希望计算机既能控制计数的过程又能读取计数的结果，进而做为控制或管理的决策依据。因此计数电路也成为计算机输入/输出接口中的一种类型。如果被计数的信号有准确的固定周期，这种计数也就成为一种定时方式。
现在已有多种可编程计数/定时电路在微型计算机及其接口中应用。
8253/8254管脚与结构
IBM PC/XT中使用的是Intel8253-PIT，简称8253。IBM PC/AT开始被8254所取代。8254与8253结构相似、引脚兼容、程序兼容。

## Slide 74
8253/8254为24引脚芯片，+5V电源供电，每一片内部有三个独立的16位计数通道，一个8位控制寄存器，共占用4个地址。每个计数通道具有6种工作方式。
8253在线计数最高频率可达2MHz。而8254可达到8MHz。8254-2可以接收10MHz。
D7-DO：数据线
CLKO-CLK2：时钟输入端
GATEO-GATE2：门控输入
OUTO-OUT2：定时/计数器输出
A1、AO
Al AO=OO 通道0
Al AO=O1 通道1
Al AO=10 通道2
Al AO=ll 控制寄存器
RD、WR：读写信号
CS：片选信号

## Slide 75
8253内部结构

## Slide 76
数据缓冲器
三态，双向，8位缓冲器，是8253与CPU数据传输通道。

## Slide 77
读/写控制逻辑
一方面接收CPU来的控制信息，另一方面将控制信息译码后产生各部分的控制信息。

## Slide 78
控制字寄存器
由CPU通过总线送入控制信息，控制每个计数器的工作方式。控制字只能写入，不能读出。

## Slide 79
计数器
三个计数器内部结构相同，均为16位可预置计数器。每个计数器都具有：1个时钟输入CLK(8253时钟周期>380ns)，1个门控信号GATE，1个输出信号OUT。

## Slide 80
8253内部读写逻辑
CS | RD | WR | A1 | A0 | 寄存器读写
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 写计数器0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 写计数器1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 写计数器2
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 写控制字
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 读计数器0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 读计数器1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 读计数器2
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 无操作(D7-D0：三态)
1 | X | X | X | X | 禁止(D7-D0：三态)
0 | 1 | 1 | X | X | 无操作(D7-D0：三态)

## Slide 81
8253计数通道的结构
8253/8254在读取某通道的当前计数值，需要先将计数值锁存到输出锁存器中后再读取，避免在读取低字节时高字节有变化。
CPU读取后，将自动解除锁存状态，锁存器的值恢复为随计数器变化。

## Slide 82
启动计数器有两种方式：
软件启动
即当CPU向8253的计数初值锁存器赋初值，且GATE＝1，此时并不开始计数，CLK发出第一个脉冲下降沿↓将初值送入计数器，从第二个脉冲下降沿↓减1计数器开始减1，直到计数器减到0或1为止。
硬件启动
即当CPU向8253的计数初值锁存器赋初值，此时并不开始计数。当GATE发出上升沿↑，采到CLK的上升沿↑后，从CLK的下降沿↓开始计数减1，直到计数器减到0或1为止。

## Slide 83
8253/8254编程
8253的每个计数通道有6种工作方式，在工作前必须进行初始化编程以确定按照哪一种工作方式工作。初始化编程步骤为：
1、先向控制寄存器写入控制字，对某个计数器设定工作方式。
2、向该计数器写入计数初值。
需强调指出：
控制字应写入控制寄存器中，而计数初值写入相应的计数器中，注意切换地址。

## Slide 84
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
数制：
0－二进制
1－十进制
计数值读写：
00－数值锁存
01－只写低8位，高8位为0
10－只写高8位，低8位为0
11－先写低8位，再写高8位
工作方式：
000－方式0
001－方式1
X10－方式2
X11－方式3
100－方式4
101－方式5
计数器选择：
00－计数器0
01－计数器1
10－计数器2
11－非法
8253方式控制字
注意:
D5D4位为00是8253的锁存命令，读数时应先写该命令，
如果是16位读写要分两次进行。
返回

## Slide 85
计数初值：
写入控制字后，应给计数器写入计数初值。根据控制字的规定，计数初值可以送两字节，也可以只送单字节。但是在8253内部全部当成两字节数，未送的字节自动被补上0。
当计数器被设定为二进制计数时，计数初值的范围为1到FFFFH+1。当计数器被设定为十进制计数时，计数初值的范围为1到9999+1，且以压缩型BCD码形式表示计数初值。
计数初值为0时，需要重新减到O或1计数结束，因此0用来表示最大的计数初值。

## Slide 86
8253的6种工作方式
方式0：计数结束时中断
这是一种软件启动，不能自动重复的计数方式。对计数器写入方式0的控制字CW后，其输出端OUT变低，再写入计数初值，在写信号WR以后经过CLK的一个上升沿和一个下 降沿，初值进入计数器计数，计数器减到0后，OUT变为高电平，此信号可以接至8259A的IR端，作为中断请求。
注意：
1、在写初值时的WR信号上升沿的下一个CLK脉冲的下降沿才开始计数，所以，若计数初值为N，则OUT是在N+1个CLK脉冲后才变高。

## Slide 87
2、在整个计数过程中，GATE始终应保持为高电平。若GATE＝O则暂停计数，待GATE＝1后，从暂停时的计数值继续往下递减。
3、在计数过程中，可以改变计数初值。若是8位计数值，在写入新计数值后，计数器将按新计数值开始计数，若是16位计数值，在写入低字节后计数器停止计数，在写入高字节后，计数器将按新计数值开始计数。可以用这种方法扩展脉冲宽度。

## Slide 88
方式1：可编程单脉冲
这是一种硬件启动，不自动重复的计数方式。在写入方式1的控制字后，OUT成为高电平，待写入计数初值后，要等GATE信号出现上升沿才启动计数。此时OUT端立即变低，到计擞器减为0才回到高，其间隔为计数初值N乘以CLK 的周期TCLK，就是说OUT端产生一个宽为N*TCLK的负脉冲。
计数过程一旦启动，GATE即使变成低电平也无妨。
无论计数是否完成，若GATE再来一个正跳变，则计数过程重新开始(若在计数没结束GATE就来一个正跳变，则相当于使单稳脉冲加宽)。
若在计数没结束时改变计数初值，不影响计数过程，只有再次硬件触发启动时，才按新计数初值开始计数。

## Slide 89
方式2：速率发生器
方式2的计数既可以软件启动，也可以硬件启动。若送计数初值时GATE＝1，则为软件启动，在写入计数初值后启动计数；若送计数初值时GATE＝O，则为硬件启动，即送完计数初值后并不开始计数，直到GATE出现正跳变后开始计数。
方式2一且启动后，计数器可以自动重复工作。即：计数结束后，会自动重新装入计数初值，重新开始计数。
以软件启动为例，写入方式2的控制字后，OUT变高。此时若GATE=1，则为软件启动。在写入计数初值后，计数器即对CLK计数。当计数值减到1时OUT变低，计数器减至0，OUT回到高，计数器又自动从初值开始计数。
在OUT端，每N个CLK信号中输出一个宽度等于CLK信号周期的负脉冲。

## Slide 90
方式3：方波发生器
方式3也兼有两种启动方式，且能自动重复计数。计数OUT端的波形不是负脉冲，而是方波。
在写入方式3的控制字后，计数器OUT端立即变高，若GATE＝0时为硬件启动，GATE正跳变启动计数。若GATE＝1时则为软件启动，在写完计数初值N后，开始对CLK信号计数。计数到N/2时OUT端变低，计完余下的N/2，OUT又变回高，如此自动重复。OUT端产生周期为N*TCLK方波。
实际上，电路中对半周期N/2的控制方法是每来一个CLK信号，让计数器减2，因此来N/2个CLK信号后，计数器就已经减到O，OUT端发生一次高低电位的变化，且又将初值装入计数器重新开始。若计数初值为奇数，计数的前半周期为(N+1)/2，后半周期为(N-1)/2。

## Slide 91
方式4：软件触发选通
方式4是一种软件启动、不自动重复的计数方式。在写入方式4控制字后，OUT变高，若GATE＝1，写计数初值后的第一个CLK信号上升沿将初值N置入计数器，CLK信号下降沿开始做减法，(N+1)个CLK信号后减到O，OUT变低，第(N+2)个CLK信号使OUT又回到高而停止，形成一个TCLK的负脉冲。

## Slide 92
方式5: 硬件触发选通
方式5是硬件启动、不自动重复的计数方式。写入方式控制字后，OUT变高，写入计数初值时，即使GATE＝1，计数过程也仍不启动，而是要求GATE出现一个正跳变的上升沿，下一个CLK信号才开始计数，计数器减到0时，OUT变低，经过一个CLK信号后，OUT变高且一自保持。

## Slide 93
8253工作方式一览表

## Slide 94
例1：设计8253初始化程序，要求满足使计数器0工作在方式1，二进制计数，计数值为805AH(设口地址为4AOH－4A3H)。
控制字：
00 | 11 | 001 | 0 | ＝32H
计数器0 | 先送低为再送高位 | 方式1 | 二进制 | 
初始化程序： MOV DX,4A3H;控制地址 MOV AL,32H OUT DX,AL MOV DX,4A0H;计数器0地址 MOV AL,5AH OUT DX,AL MOV AL,80H OUT DX,AL | 
控制字

## Slide 95
例2：设计一定时系统，要求定时100ms发一脉冲，口地址:为250－257H，系统提供8MHz时钟，CPU为8086最小工作模式。
分析：系统提供8MHz时钟，T= 1/8MHz= 125ns<380ns，若选用8253需先4分频后再接入时钟输入端，所以，N=1OOms/ (1/2MHz)=100ms/0.5us=200000>65535

## Slide 96
方法一:选用8253实现定时
将8MHz经4分频后得2MHz，T=500ns>380ns。N=1OOms/T=200000=20000*1O=9C40H*OAH
设计数器0(CNT0)，采用方式2，定时触发脉冲
计数器1(CNT1)，采用方式2，定时触发脉冲
1、计数器0控制字：0 0 1 1 0 1 0 0 B = 34H
计数初值=9C40H
2、计数器1控制字：0 1 0 1 0 1 0 0 B = 54H
计数初值=OAH
控制字
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE SOUND PROC FAR ST: PUSH DX MOV AX,0 POP AX MOV DX,256H;控制口 MOV AL,34H;计数器0控制 OUT DX,AL MOV DX,250H;计数器0初 MOV AL,40H;值低位 | OUT DX,AL MOV AL,9CH;初值高位 OUT DX,AL MOV DX,256H MOV AL,54H;计数器1控制 OUT DX,AL MOV DX,252H;计数器1初 MOV AL,0AH;值低位 OUT DX,AL RET SOUND ENDP CODE ENDS END ST

## Slide 97
方法二：选用8254实现定时
8MHz时钟不需要分频，可以直接接入，N=1OOms/(1/8MHz)=1OOms/125ns=800000=800*1000(设采用十进制数计数)
1、计数器0控制字：0 0 1 0 0 1 0 1 B =25H
计数初值=08H(为BCD码)
2、计数器1控制字：0 1 1 0 0 1 0 1 B =65H
计数初值=1OH(为BCD码)
控制字
.MODEL SMALL .386 .CODE ST: MOV DX,256H;控制口 MOV AL,25H OUT DX,AL MOV DX,250H MOV AL,08H OUT DX,AL MOV DX,256H | MOV AL,65H OUT DX,AL MOV DX,252H MOV AL,10H OUT DX,AL MOV AH,4CH INT 21H END ST

## Slide 98
例3：设计用8253控制扬声器发出1KHz的声音，直到有键按下为止，设系统提供2MHz时钟，8088最小工作模式，口地址为40H-47H。
分析：
1、系统提供2MHz时钟，T=1/2MHz=500ns>380ns
2、计数初值：N=(1/1KHz)/(1/2MHz)=2000<65536
3、选一个计数通道，设：用计数器0
4、采用方式3，可产生连续方波。
5、控制字：
a、工作方式控制字: 0 0 1 1 0 1 1 0 B= 36H
送入控制寄存器中
b、计数初值=2000。送入计数器0中
6、通过对D触发器控制，实现对扬声器发声的控制
7、设8253口地址为40H - 43H，D触发器的地址为44H

## Slide 99
上电后Q为‘0’，扬声器不响。8253初始化后，OUT0输出方波，但扬声器仍不响。直到使Q为‘1’时，扬声器才以方波的频率发音。

## Slide 100
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE ST: MOV AL,36H;送工作控制字 OUT 43H,AL MOV AX,2000;AX=7DOH OUT 40H,AL;送初值低字节 MOV AL,AH OUT 40H,AL;送初值高字节 OUT 44H,AL;使D触发翻转 ;打开扬声器 MOV AH,O1H;等按键 INT 21H OUT 44H,AL;使D触发翻转 ;关闭扬声器 MOV AH,4CH INT 21H CODE ENDS END ST | 

## Slide 101
例4：试编程读取8253中计数通道2的当前计数值。设8253口地址为lEOH-lE3H。
分析：由于8253计数通道为16位，而8253与CPU的数据传输通道为8位，也就是说，在读16位计数值时需要两次完成，且要求先读低字节，再读高字节。首先通过设置控制字将当前计数值进行锁存，然后再读计数值。
程序段：
MOV AL,1000 0000B; 锁存计数器2的计数值
MOV DX,1E3H;设置控制字口地址
OUT DX,AL;送控制字
MOV DX,1E2H;设置计数器2口地址
IN AL,DX;从计数器2读计数低字节
MOV AH,AL
IN AL,DX;从计数器2读计数高字节
XCHG AH,AL
控制字

## Slide 102
中断控制器8259A
中断控制器8259A的功能就是在有多个中断源的系统中，接收外部的中断请求，先进行优先级判断，选中当前优先级最高的中断请求，再将此请求送到CPU的可屏蔽中断请求INTR端。当CPU响应中断时，能自动向CPU提供该中断源的中断类型码，当CPU进入中断处理程序的处理过程后，中断控制器仍负责对外部中断请求的管理。比如当某个外部中断请求的优先级高于当前正在处理的中断优先级时，中断控制器会让此中断通过而到达CPU的INTR端，从而实现中断的嵌套，反之，对其他级别较低的中断给于禁止。
8259A的工作特点：
(1)1片8259A能管理8级中断，并且在基本不增加其他电路的情况下，可以用9片8259A构成64级的主从式中断系统。
(2) 8259A通过编程工作在多种不同的方式下。
(3) 8259A用NMOS工艺制造，只需一组5V电源。

## Slide 103
8259在PC/XT中的应用

## Slide 104
8259内部结构与设置

## Slide 105
8259的寄存器

## Slide 106
CS | A0 | RD | WR | 操作
0 | 0 | 1 | 0 | 数据总线→OCW2 (D4D3=00)
0 | 0 | 1 | 0 | 数据总线→OCW3 (D4D3=01)
0 | 0 | 1 | 0 | 数据总线→ICW1 (D4=1)
0 | 1 | 1 | 0 | 数据总线→ICW2,ICW3,ICW4,OCW1
0 | 0 | 0 | 1 | 数据总线←IRR或ISR或中断级别编码
0 | 1 | 0 | 1 | 数据总线←IMR
8259的地址表
①ICW1、OCW2、OCW3占同一地址，通过特征位区别。
②ICW2、ICW3、ICW4、OCW1，4个命令字占同一地址，按顺序写入即可。
③根据本次操作前所写入OCW3的内容，从IRR或ISR或中断级别编码中选一个读出。

## Slide 107
8259初始化编程
在使用8259A时，必须用程序选定其工作状态。8259A的四个初始化命令字必须按顺序写入，而且一般不重复写。主片和从片需分别初始化，且不尽相同。
8259A初始化顺序:

## Slide 108
ICW1－芯片控制字（初始化必须的设置）
0－不写
1－写ICW4
0－多片级联
1－单片
对于80x86总为000
A0 |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
0 |  | A7 | A6 | A5 | 1 | LTIM | ADI | SNGL | ICW4
对于80x86总为0
0－上升沿触发
1－高电平触发
ICW1的特征位
偶地址
向偶地址中写入一个D4＝1的字节，即认为是ICW1。写入ICW1后，则启动了8259A的初始化过程，8259A默认处于一般完全嵌套方式，中断屏蔽寄存器OCW1清为0，允许中断。

## Slide 109
ICW2－中断类型码控制字（初始化必须的设置）
根据IRx信号自动填入：
000-IR0
001-IR1
010-IR2
011-IR3
100-IR4
101-IR5
110-IR6
111-IR7
中断类型码
A0 |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
1 |  | T7 | T6 | T5 | T4 | T3 |  |  | 
奇地址
中断类型码的高5位就是ICW2的高5位。
中断类型码的低3位由中断请求的引脚IRx决定。
例：
若写ICW2为40H，则中断类型号范围为40H,41H,……46H,47H
若写ICW2为45H，则中断类型号范围为40H,41H,……46H,47H
即只有40H，45H的高5位01000有含义。

## Slide 110
ICW3－主/从片初始化控制字（由ICW1的设置决定有无）
主片命令字：
Sx＝1表示IRx有从片接入Sx＝0表示IRx无从片接入
A0 |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
1 |  | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 | S0
奇地址
从片命令字：
从片识别码，表示该从片接在主片的哪个IR端
A0 |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ID2 | ID1 | ID0
奇地址
无用，一般为0
如ID2,IDl,IDO=lOO，则表示该8259接在主片8259的IR4端。
如：ICW3=OOOlOOOOB，则表示主片8259的IR4端有从片接入。

## Slide 111
ICW4－方式控制字（8086/8088系统必须有）
0－一般嵌套
1－特殊嵌套(一般用于多片方式)
A0 |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
1 |  | 0 | 0 | 0 | SFNM | BUF | M/S | AEOI | uPM
奇地址
0－8080/8085
1－8086/8088
0－正常EOI
1－自动EOI
0X－非缓冲方式
10－从片缓冲
11－主片缓冲
未定义
注意:
(1)ICW1-ICW4必需顺序写入，即使改变一个参数也需全部重新写入ICW。
(2)单片只写ICWl，ICW2，ICW4。级连ICW1－ICW4全写，但主、从片的ICW3不同。
(3)ICWl的AO=0，其它ICW的AO=1。
Notes: D4位指定中断嵌套方式(一般嵌套或特殊嵌套)
一般嵌套：中断被响应后，本级和比本级低的中断均被屏蔽
特殊嵌套：中断被响应后，比本级低的中断被屏蔽
两者的区别是如本级接有从片，特殊嵌套允许从片中高级别的中断发生，以实现中断嵌套。
D3D2位指出数据缓冲方式：带缓冲时，SP/ EN将作缓冲器的选通信号，不再用于区别主从片,因此要用D2位来区别主从片
D1位指明中断结束方式
自动结束：中断响应，8259送出中断类型码后，自动使中断服务寄存器ISR中相应位复位，这将允许低级别中断发生
正常结束：中断服务结束，需向8259送EOI指令（OCW2,其中D5=1）使中断服务寄存器ISR中相应位复位，此后才允许低级别中断发生

## Slide 112
8259工作编程
8259A在初始化编程后，应进行工作编程，即写入操作命令字。操作命令字共有三个(OCW1、OCW2、OCW3)，它们或地址不同，或有自己的特征位，因此写入的顺序没有要求。这些操作命令字可根据需要允许重复写入。
OCW1－中断屏蔽操作命令字(IMR)
0－允许IRx中断
1－屏蔽IRx中断
A0 |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
1 |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
奇地址
如：OCW1=80H，则表示IR7端的中断被屏蔽。

## Slide 113
OCW2－中断方式命令字
编码：
000－0
001－1
010－2
011－3
100－4
101－5
110－6
111－7
A0 |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
0 |  | R | SL | EOI | 0 | 0 | L2 | L1 | L0
偶地址
说明：
EOI命令：
在初始化编程时，如果在ICW4中设置了正常结束EOI方式，则在程序结束前应通过送OCW2命令字实现送结束命令EOI。EOI命令有两种形式：
特征位
EOI命令
编码有效
优先权循环
1、正常结束EOI命令：SL、EOI＝01，表明通知8259A当前正在服务的中断已结束，清除ISR中的相应位(置0)。
2、特定EOI命令：SL、EOI＝11，除了通知8259A当前正在服务的中断已结束，同时根据L2－L0指定编码，清除ISR中的相应位(置0)。
返回

## Slide 114
 设置优先级方式
8259A共有3种优先级方式：
1、完全嵌套方式：指定IR0优先级最高，IR7优先级最低。如：IR3、IR5同时申请中断，则先响应IR3，若在响应IR3期间，IR2和IR4申请中断，则会挂起IR3，响应IR2。IR2结束后，继续响应IR3，最后响应IR4。
2、自动循环嵌套方式：R、SL＝10，这种方式，当某个IR被响应之后，将自动变为最低的优先级，在其它IR被响应前，这个IR不会再被响应。如：IR3被响应后，优先级变为IR3<IR4<IR5<IR6<IR7<IR0<IR1<IR2。
3、按编码循环嵌套方式：R、SL＝11，这种方式，由L2－L0指定哪个优先级最低。如： R、SL＝11，L2L1L0=010，则优先级变为IR2<IR3<IR4<IR5<IR6<IR7<IR0<IR1。

## Slide 115
OCW3－状态操作命令字
0X－无用
10－查询IRR
11－查询ISR
A0 |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
0 |  | 0 | ESMM | SMM | 0 | 1 | P | PR | RIS
偶地址
说明：
中断屏蔽方式：
1、一般屏蔽方式：D5D6＝10，此时所有中断源是否被屏蔽由IMR决定。
2、特殊屏蔽方式：D5D6＝11，此时所有IMR开放的中断源均可请求，不受优先级的高低制约，优先级低的也可中断优先级高的。
中断查询方式：
8259A可工作在查询方式，OCW3的P(D2)设置为1，CPU通过同一口地址读入1个中断识别编码，可判断中断的情况。
特征位
0X－无用
10－一般屏蔽模式
11－特殊屏蔽模式
0－非查询命令
1－查询命令
返回

## Slide 116
读IRR和ISR的操作：
如果OCW3的P(D2)＝0，则同一地址读入的可能是中断请求寄存器IRR或中断服务寄存器ISR。当D1D0＝10，表示用IN指令从本偶地址读入的是IRR；当D1D0＝11，表示用IN指令从本偶地址读入的是ISR；
最高优先级申请的中断源编码
A0 |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
0 |  | 1/0 | X | X | X | X | W2 | W1 | W0
偶地址
0－无中断
1－有中断
中断识别编码

## Slide 117
8259工作过程
分两步:
1、外设－8259A
8259A处理外设中断申请，决定是否向CPU发中断申请信号。
2、8259A－CPU
若8259A发中断申请信号，且CPU响应，则在CPU中断响应周期送出中断类型号。

## Slide 118
1、8259A处理外设中断中请，决定是否向CPU发中断申请信号。
①中断申请寄存器IRR锁存外部的中断申请。

## Slide 119
②中断屏蔽寄存器IMR
决定IRR中的中断申请是否进入优先级裁决器PR。IMR对应位为0，允许中断中请进入优先级裁决器。
为1，不允许进入，中断中请被IMR屏蔽。

## Slide 120
③ 当前中断服务寄存器ISR记录CPU正在响应的中断。
ISR中的某位为1，CPU正在响应此级中断。
为0，CPU没有或已响应完此级中断。

## Slide 121
④ 优先级裁决器PR
根据IRR的中断申请和ISR的优先级，决定是否发中断申请信号。

## Slide 122
(2) 8259A发中断中请信号
CPU接收到INTR上的中断中请信号后:
• IF=0，即中断中请被屏蔽，CPU不响应此中断中请。
• IF=1，则CPU处理完当前的指今后，进入中断响应周期。

## Slide 123
8259A收到第一个INTA中断响应信号后:
① 将ISR中相应位置1，表示CPU响应此级中断。
② 清除IRR中锁存的中断申请信号。

## Slide 124
8259A收到第二个INTA中断响应信号后
①通过数据线将中断类型号送给CPU。
②CPU获得中断类型号后，进入CPU响应中断的过程。

## Slide 125
例1：IBM PC/XT的中断管理系统(单片8259A)
硬件连接

## Slide 126
IBM PC/XT启动时，首先执行BIOS中的系统初始化程序，其中根据实际使用情况对8259A进行编程，包括初始化编程和工作编程。8259A内部各寄存器的读写地址：
写入操作：20H：ICW1、OCW2、OCW3
21H: ICW2、ICW3、ICW4、OCW1
读出操作：20H: IRR、ISR、中断级编码
21H：中断屏蔽寄存器IMR
PC/XT启动时对8259A初始化编程和工作编程：
MOV AL,13H;ICW1－上升沿、单片、有ICW4
OUT 20H,AL
MOV AL,8;ICW2－中断矢量(只确定高5位)
OUT 21H,AL;(八个矢量:08H－0FH)
MOV AL,09H;ICW4－一般中断嵌套、带缓冲、正常中断、8086
OUT 21H,AL
MOV AL,OFFH;OCW1＝屏蔽所有硬件中断,尚未初始化完，不能
; 有中断
OUT 21H,AL

## Slide 127
例2：IBM PC/XT的中断管理系统(两片8259A)
硬件连接

## Slide 128
主8259A初始化编程：
MOV AL,11H;ICW1：上升沿、级联、有ICW4
OUT 20H,AL
MOV AL,8;ICW2：中断矢量(只确定高5位)
OUT 21H, AL;(八个矢量:08H－0FH)
MOV AL,04H;ICW3：主片在IR2上接有从片
OUT 21H,AL
MOV AL,O1H;ICW4：一般中断嵌套、不缓冲、不自动结束、8086
OUT 21H,AL
从8259A初始化编程：
MOV AL,11H;ICW1：上升沿、级联、有ICW4
OUT A0H,AL
MOV AL,70H;ICW2：中断矢量(只确定高5位)
OUT A1H, AL;(八个矢量:08H－0FH)
MOV AL,02H;ICW3：从片接在主片IR2上
OUT A1H,AL
MOV AL,O1H;ICW4：一般中断嵌套、不缓冲、不自动结束、8086
OUT A1H,AL

## Slide 129
例3：读取8259A的各种工作状态，存入BUF指明的内存单元中。
分析：8259A可以用IN指令读中断屏蔽寄存器IMR，从而获得中断屏蔽的状态，可以读中断请求寄存器IRR，来察看有哪个外设中断源在申请中断，也可以通过读中断服务寄存器ISR，来了解CPU挂起了哪些中断，还可以通过查询中断识别编码，实现查询方式的中断管理。
一般来说，读IMR、IRR、ISR和中断识别编码需要4个地址来区别。但是，8259A只有2个口地址。解决的方法为：
IMR占用1个奇地址(A0=1)
IRR、ISR和中断识别编码共同占用1个偶地址(A0=0)，而它们的区别是靠对OCW3定义，也就是说读它们需要两步，首先应写入OCW3指明将要读谁，再用IN指令进行读操作。
下页分别编程实现读出IMR、IRR、ISR和中断识别编码，并存入内存中。设8259A口地址为180H、181H。

## Slide 130
;设置数据指针 MOV AX,SEG BUF MOV DS,AX MOV BX,OFFSET BUF ;读IMR并保存，地址为181H MOV DX,181H IN AL,DX MOV [BX],AL INC BX ;读IRR并保存，地址为180H MOV DX,180H ;设置OCW3，其中D4D3＝01为 ;特征字，D1D0＝10读IRR MOV AL,00001010H OUT DX,AL IN AL,DX MOV [BX],AL INC BX ;读ISR并保存，地址为180H | ;设置OCW3，其中D4D3＝01为 ;特征字，D1D0＝11读ISR MOV AL,00001011H OUT DX,AL IN AL,DX MOV [BX],AL INC BX ;读中断识别码并保存，地址 ;为180H ;设置OCW3，其中D4D3＝01为 ;特征字，D2＝1读中断识别码 MOV AL,00001100H OUT DX,AL IN AL,DX MOV [BX],AL INC BX
OCW3

## Slide 131
例4：在PC机上通过总线的IRQ2产生中断请求，中断源采用8253定时输出脉冲。要求每来一个脉冲中断一次，中断十次后，程序退出。而每次主机响应外部中断IRQ2时，屏幕上显示字符串“THIS IS A 8259A INTRUPT!”。
分析:
PC机中使用了1片8259A芯片，主机启动时己将8259A中断寄存器前5位初始化为00001，因此，IRQ2的中断号应为OAH。 而其它7个中断系统己使用了，故在编程中要注意系统中己使用的中断请求号，只需将IMR寄存器中对应IRQ2的位清零，允许IRQ2中断即可。
机内8259A初始化为正常结束方式，因此，当中断服务结束时，必须使用中断结束命令清除中断服务寄存器ISR中的对应位，以使能再次中断。
程序退出时，关闭IRQ2中断，即给IMR中相应位置1，禁止IRQ2再中断。

## Slide 132
8253定时，每20ms发个脉冲，同时向CPU发中断。CPU每接收到l次定时中断，显示一次提示信息，当接收10次中断后程序退出。
硬件连接

## Slide 133
主程序:(PC/XT)中8259A的地址为20H、21H

## Slide 134
服务程序:

## Slide 135
DATA SEGNENT INTA0 EQU 20H INTA1 EQU 21H TAB DB ‘THIS IS A 8259A INTRUPT!’,0DH,0AH,’$’ DATA ENDS STA SEGMENT STACK DW 10 DUP(0) STA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STA START: CLI;关中断，IF＝0 ;8253初始化 MOV AL,34H;计数器0，方式 ;2，二进制 OUT 63H,AL MOV AX,40000;20ms/0.5us OUT 60H,AL | MOV AL,AH OUT 60H,AL ;装入中断矢量 MOV AX,CS MOV DS,AX LEA DX,INTPROC;取服务程 ;序入口偏移地址 MOV AX,250AH;中断类型码 ;0AH，功能号25H INT 21H ;开中断，允许设备申请，允 ;许CPU响应 ;8259A的初始化系统已完成， ;只需允许IRQ2中断 MOV DX,INTA1 IN AL,DX;读IMR AND AL,FBH;只开放IRQ2 OUT DX,AL MOV CX,10 STI;开CPU中断，IF=1

## Slide 136
LOP1: JMP LOP1;等中断 ;中断服务程序 INTPROC: PUSH CX;保护计数器 MOV AX,DATA MOV DS,AX MOV DX,OFFSET TAB MOV AH,09H INT 21H POP CX ;发本次中断结束命令EOI MOV DX,INTA0 MOV AL,20H;送EOI OUT DX,AL DEC CX JNZ LOP2 MOV DX,INTA1;到10次就屏 ;蔽IRQ2 | IN AL,DX;读IMR OR AL,04H;IRQ2对应位置1 OUT DX,AL STI;开中断，IF＝1 MOV AH,4CH INT 21H LOP2: IRET CODE ENDS END START
OCW2